Zasady prezentacji asortymentu oferowanego w ramach zadania 1 – zakup radiotelefonów bazowych IP

1. Zamawiający po otwarciu ofert przedstawi Wykonawcom pisemny harmonogram przeprowadzenia prezentacji oferowanych przez nich urządzeń, z dokładnym podaniem terminów przeprowadzenia prezentacji przez poszczególnych Wykonawców. Harmonogram przesłany zostanie Wykonawcom drogą wskazaną w formularzu ofertowym. Termin prezentacji odbędzie się nie wcześniej niż w 3 dni od dnia przekazania harmonogramu.

2. Wykonawca musi niezwłocznie potwierdzić otrzymaną wiadomość wraz ze wskazaniem osób z imienia                          i nazwiska będących uczestnikami prezentacji z ramienia Wykonawcy.

3. Do Prezentacji zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy.

4. Prezentacja przeprowadzona będzie w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00.

5. Celem prezentacji jest weryfikacja oferowanych rozwiązań pod kątem wymagań określonych przez Zamawiającego w Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ zgodnie z tabelą niniejszego załącznika.

6. Prezentacja przebiegać będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z uwagi na miejsce i warunki prezentacji pożądanym jest, aby ze strony Wykonawcy w prezentacji uczestniczyły nie więcej niż 3 osoby, posiadające niezbędną wiedzę merytoryczną.

7. W trakcie prezentacji Wykonawca prezentując oferowane rozwiązanie może udzielać Zamawiającemu dodatkowych informacji, które będą zamieszczone w uwagach do protokołu z prezentacji.

8. Wszystkie urządzenia niezbędne do prezentacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

9. Zakłada się, że maksymalny czas prezentacji w zakresie o jakim mowa w pkt. 4 będzie wynosił 6 godzin.

10. Przeprowadzenie prezentacji dokumentowane będzie pisemnym protokołem sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, natomiast drugi przeznaczony będzie dla Zamawiającego, celem włączenia do akt postępowania przetargowego. Wzór protokołu z prezentacji asortymentu zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

11. Brak spełnienia warunków funkcjonalnych i użytkowych określonych w poniższej tabeli będzie podstawą dla Zamawiającego do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Oferta Wykonawcy, który nie dostarczy wymaganego do przeprowadzenia prezentacji sprzętu albo nie będzie uczestniczyć w prezentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (chyba, że Wykonawca najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczoną datą prezentacji, zwróci się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, zdarzenia losowe).

Wykaz funkcjonalności, które podlegać będą ocenie:

| Lp. | Funkcjonalność |
| --- | --- |
| 1 | Konsola ma umożliwiać podsłuch korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli prowadzącej nasłuch na tym samym radiotelefonie lub grupie, a użytkownikami sieci radiowej. |
| 2 | Podczas zmiany kanału radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na pozostałych konsolach posiadających dostęp do ww. radiotelefonu ma być dostępna sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, które dokonało zmiany). |
| 3 | Konsola ma zapewniać regulację głośności sygnalizacji dźwiękowej. |
| 4 | Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane na konsoli mają być w języku polskim. |
| 5 | Konsola musi umożliwiać obsługę interkomu do szybkiej łączności pomiędzy konsolami. |
| 6 | Konsola musi umożliwiać obsługę książki telefonicznej. |
| 7 | Konsola musi umożliwiać realizację połączeń crossconnect (połączenie radiostacji z telefonem) i crossband. |
| 8 | Konsola musi umożliwiać obsługę historii zdarzeń telefonicznych, radiowych, SMS, statusów urządzeń do komunikacji. |
| 9 | Oprogramowanie konsoli musi umożliwiać wykonanie wszystkich czynności telefonicznych i radiowych wprost z ekranu dotykowego. |
| 10 | Konsola ma być wyposażona w edytor umożliwiający samodzielną konfiguracje GUI. Interfejs użytkownika ma być dostosowywany do wymagań użytkownika. Wszystkie aktywne elementy funkcjonalne na ekranie (tzw widgety) muszą być dynamicznie skalowane i przesuwalne w dowolne miejsce na ekranie. Pulpit roboczy aplikacji powinien być podzielony na zakładki. Zmiana wyglądu ekranu nie może wiązać się z przeładowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy). |
| 11 | Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umożliwiać realizację wszystkich podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie stacjami radiowymi, zestawianie konferencji, rejestrację rozmów bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych oraz możliwość skorzystania z systemowego rejestratora rozmów (automatyczny lub manualny sposób importu plików w formacie WAV, MP3 – bezpośrednio do konsoli) oraz musi posiadać możliwość odsłuchiwania zaimportowanych w ten sposób danych. |
| 12 | Z uwagi na niezawodność systemu, komputer konsoli powinien być połączony z dwoma serwerami usług głosowych umożliwiający realizację minimum 20 równoległych połączeń VOIP (SIP). Całość komunikacji VOIP pomiędzy wszystkimi dostarczanymi elementami systemu dyspozytorskiego powinna być oparta o w/w aplikację serwerową. |
| 13 | Konsola ma mieć możliwość realizacji funkcji „przemiennika radiowego”. |
| 14 | Konsola ma wiernie odzwierciedlać panele czołowe podłączonych urządzeń radiowych, ich właściwe proporcje oraz informacje na wyświetlaczu. Prezentowane panele czołowe mają być dowolnie skalowalne i możliwe do umieszczenia na dowolnej zakładce. Nie dopuszcza się prezentacji paneli w wersji uproszczonej bądź o zmienionych proporcjach w stosunku do oryginału. |
| 15 | Konsola ma mieć możliwość zdalnej obsługi radiotelefonu i realizowania wywołań głosowych. |
| 16 | Konsola musi posiadać interfejs i dokumentację w języku polskim. |
| 17 | Konsola musi wyświetlać historię wywołań oraz umożliwiać szybkie odsłuchanie dowolnej ich części. Pliki dźwiękowe z zapisem rozmów powinny być rejestrowane na konsoli dyspozytora (archiwizacja minimum 1000 godz. nagrań). Powinna być możliwość eksportu treści rozmowy do formatu WAV lub MP3. |
| 18 | Konsola musi mieć możliwość konfigurowania dedykowanych przycisków PTT na ekranie konsoli. Po naciśnięciu takiego przycisku radiotelefon będzie nadawał na określonym kanale, w określonej strefie oraz w określonym typie wywołania (prywatny, grupowy). Po zakończeniu wywołania za pomocą takiego przycisku radiotelefon ma się znajdować na kanale, na którym był przed wywołaniem. |
| 19 | Konsola musi mieć możliwość dynamicznego połączenia wybranych radiotelefonów przez obsługującego aplikację dyspozytora. Połączone radiotelefony mają przekazywać wywołania głosowe pomiędzy sobą. |
| 20 | Konsola musi mieć możliwość pracy kilku użytkowników w odległych lokalizacjach na pojedynczym radiotelefonie z możliwością bezpośredniej komunikacji głosowej pomiędzy nimi (interkom). Każdy z nich ma słyszeć pełną korespondencję głosową prowadzoną przez radiotelefon (łączenie z wywołaniami innych użytkowników obsługujących ten radiotelefon). |
| 21 | Konsola musi mieć możliwość integracji z centralą telefoniczną IP, aparatami telefonicznymi CISCO (sygnalizacja SIP), w tym skonfigurowania połączeń linii telefonicznych VOIP. |
| 22 | Konsola musi mieć wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, pozwalający na określenie wymiarów i położenia elementów konsoli, z możliwością ich grupowania w zakładki. |
| 23 | Konsola musi mieć możliwość uruchamiania w konfiguracji nie wyświetlającej systemowych ramek okien oraz uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie lub zamykanie okien konsoli. |
| 24 | Konsola musi mieć możliwość niezależnej od systemu operacyjnego regulacji poziomu dźwięku dla każdego z radiotelefonów wyniesionych. |
| 25 | Zainstalowane aplikacje Konsoli muszą mieć możliwość pracy zarówno w środowisku Windows i Linux z wykorzystaniem typowego sprzętu informatycznego oraz muszą pozwalać na wykorzystanie technologii dotykowych dostępnych na rynku teleinformatycznym w monitorach z wbudowaną funkcją dotyku. |
| 26 | Konsola musi posiadać wirtualną dotykową klawiaturę obsługiwaną poprzez ekran konsoli do wyboru połączeń SIP. |
| 27 | Konsola musi posiadać ustawienia dla zdarzeń wiadomości tekstowych – zdarzenia typu wiadomość tekstowa można skonfigurować według wszystkich dostępnych opcji dla zdarzeń. |
| 28 | System konsoli ma umożliwiać zapisywanie danych w typowych silnikach bazodanowych między innymi MySQL lub równoważny. |
| 29 | Wykonawca musi zapewnić dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami zewnętrznymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego według potrzeb bieżących, nie naruszając jednocześnie kodów źródłowych Wykonawcy |
| 30 | Odbiór pozycji GPS od stacji ruchomych systemu (posiadane przez Zamawiającego radiotelefony Motorola i Hytera) i ich wizualizacja na mapie cyfrowej |
| 31 | Możliwość rejestrowania na zewnętrznym rejestratorze sygnału analogowego z radiotelefonów. |
| 32 | Możliwość pracy w kilku podsieciach IP |