Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia

Pozostawienie pustego pola jest jednozanczne z zadeklarowaniem niespełnienia warunku postawionego w opisie przedmiotu zamówienia.

1.  Rutery

| Lp. | Cecha / funkcjonalność | Numer strony (lub stron) w dokumentacji potwierdzającej oferowaną funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s, jeden port RJ-45 zamienny z gigabitowym portem światłowodowym definiowanym przez wymienny moduł optyczny w standardzie SFP, GBIC |  |
| 2. | pamięć RAM min. 512MB DRAM |  |
| 3. | pamięć flash min. 256MB |  |
| 4. | porty : USB 2.0 flash memory slots, Serial console port, Serial auxiliary port |  |
| 5. | urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o co najmniej cztery moduły sieciowe z interfejsami i jeden moduł usługowy |  |
| 6. | w slotach przewidzianych na rozbudowę o moduły sieciowe z interfejsami wymagana jest możliwość obsługi modułów interfejsowych: z portami E1/G.703 z interfejsem ISDN BRI z interfejsem routowalnym (L3) FastEthernet z portami szeregowymi z przełącznikiem Ethernet |  |
| 7. | w slocie przewidzianym na rozbudowę o moduł usługowy wymagana jest możliwość obsługi modułów usługowych z przełącznikiem Ethernet o gęstości 24 portów 10/100/1000 |  |
| 8. | karta rozszerzeń równoważna z EHWIC-D-8ESG= |  |
| 9. | obsługa protokołów: SSH, HTTP, SNMP |  |
| 10. | możlwiwość konfigurowania list dostępu (ACL) |  |
| 11. | funkcjonalność NAT |  |
| 12. | funkcjonalność serwera DHCP |  |
| 13. | autoryzacja z wykorzystaniem RADIUS |  |
| 14. | autoryzacja z wykorzystaniem TACACS |  |
| 15. | zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP, IKE |  |
| 16. | obsługa mechanizmu GET VPN |  |
| 17. | realizacja funkcji mostka do realizacji wielopunktowych połączeń telefonicznych VoIP oraz transkodera strumieni VoIP |  |
| 18. | możliwość instalacji w urządzeniu 3 modułów DSP z których każdy będzie miał możliwość obsługi 128 kanałów G.711 |  |
| 19. | możliwość dynamicznego alokowania DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transkodowanie, konferencje) |  |
| 20. | obsługa protokołów rutingu dynamicznego: RIPv1 RIPv2 OSPF EIGRP lub innego w pełni kompatybilnego z EIGRP |  |
| 21. | możliwość zarządzania przez oprogramowanie Cisco Works |  |
| 22. | zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~ |  |

2. Przełączniki 48-portowe PoE+

| Lp. | Cecha / funkcjonalność | Numer strony (lub stron) w dokumentacji potwierdzającej oferowaną funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| 1. | obsługa PoE i PoE+ |  |
| 2. | 740W sumarycznej mocy dla PoE (jednoczesna obsługa zasilania PoE na każdym z 24 portów o mocy 15,4W) |  |
| 3. | rozmiar tablicy MAC – min. 8000 |  |
| 4. | obudowa przystosowana do montażu rack w szafie 19'' |  |
| 5. | pojemność pamięci wewnętrznej 128MB |  |
| 6. | pojemność pamięci flash 64MB |  |
| 7. | zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~ bez dodatkowego zasilacza |  |
| 8. | obsługa SNMP |  |
| 9. | obsługa RMON, telnet, TFTP, SSH |  |
| 10. | zarządzanie przez protokół HTTP (interfejs GUI) |  |
| 11. | konfigurowanie przez GUI via HTTP oraz przez CLI via telnet lub SSH |  |
| 12. | obsługa IP multicast wraz z IGMP |  |
| 13. | obsługa QoS, w tym możliwość korzystania z AutoQoS |  |
| 14. | możliwość definiowania ACL |  |
| 15. | obsługa IPv4 i IPv6 |  |
| 16. | obsługa rutingu statycznego |  |
| 17. | obsługa ramek Jumbo Frame |  |
| 18. | autoryzacja z wykorzystaniem RADIUS |  |
| 19. | funkcjonalność Voice VLAN umożliwiająca konfigurację portu przełącznika do pracy w dwóch VLANach – jednym tagowanym, drugim nietagowanym |  |
| 20. | obsługa LLDP oraz LLDP-MED |  |
| 21. | autonegocjacja prędkości i trybu duplex |  |
| 22. | port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego |  |
| 23. | implementacja standardu IEEE 802.1p CoS Prioritization |  |
| 24. | implementacja standardu IEEE 802.1Q VLAN z tagowaniem, obsługa numeracji VLAN ID do 4000 |  |
| 25. | implementacja standardu IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
| 26. | implementacja standardu IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
| 27. | implementacja standardu IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
| 28. | implementacja standardu IEEE 802.1X |  |
| 29. | implementacja standardu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol |  |
| 30. | implementacja standardu IEEE 802.3af |  |
| 31. | implementacja standardu IEEE 802.3at |  |
| 32. | implementacja standardu IEEE 802.3x |  |
| 33. | implementacja standardu IEEE 802.3i 10BASE-T |  |
| 34. | implementacja standardu IEEE 802.3u 100BASE-TX |  |
| 35. | implementacja standardu IEEE 802.3ab 1000BASE-T |  |
| 36. | implementacja standardu IEEE 802.3z 1000BASE-X |  |

3. Przełączniki 24- i 48-portowe

| Lp. | Cecha / funkcjonalność | Numer strony (lub stron) w dokumentacji potwierdzającej oferowaną funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozmiar tablicy MAC – min. 8000 |  |
| 2. | obudowa przystosowana do montażu rack w szafie 19'' |  |
| 3. | zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~ bez dodatkowego zasilacza |  |
| 4. | obsługa SNMP |  |
| 5. | obsługa RMON, telnet, TFTP, SSH |  |
| 6. | zarządzanie przez protokół HTTP (interfejs GUI) |  |
| 7. | konfigurowanie przez GUI via HTTP oraz przez CLI via telnet lub SSH |  |
| 8. | obsługa IP multicast wraz z IGMP |  |
| 9. | możliwość definiowania ACL |  |
| 10. | obsługa IPv4 i IPv6 |  |
| 11. | obsługa rutingu statycznego |  |
| 12. | autonegocjacja prędkości i trybu duplex |  |
| 13. | port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego |  |
| 14. | implementacja standardu IEEE 802.1Q VLAN z tagowaniem, obsługa numeracji VLAN ID do 4000 |  |
| 15. | implementacja standardu IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
| 16. | implementacja standardu IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
| 17. | implementacja standardu IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
| 18. | implementacja standardu IEEE 802.3x |  |
| 19. | implementacja standardu IEEE 802.3i 10BASE-T |  |
| 20. | implementacja standardu IEEE 802.3u 100BASE-TX |  |
| 21. | implementacja standardu IEEE 802.3ab 1000BASE-T |  |
| 22. | implementacja standardu IEEE 802.3z 1000BASE-X |  |