Załącznik nr 5 do SIWZ - zmodyfikowany

Zakup ruterów oraz przełączników sieciowych dla jednostek Policji woj. śląskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Router CISCO2921-VSEC/K9 Voice Sec. Bundle – 4 szt.:

- Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL

- Cisco Config Pro Express on Router Flash,

- 512MB DRAM, 256MB Compact Flash

- IP Base License for Cisco 2921

- Unified Communication License for Cisco 2921 wraz z licencjami SEC, HSEC

- PVDM3 32-channel

- 4 EHWIC slots, 3 DSP slots, 1 ISM slot

- External USB 2.0 flash memory slots, Serial console port, Serial auxiliary port

- zainstalowana karta EHWIC-D-8ESG=

- AC Power Cord (Europe)

- Cisco 2921/2951 AC Power Supply, zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

lub równoważny w konfiguracji minimalnej:

- modularny router IP wyposażony w 3 interfejsy WAN/LAN RJ-45 10/100/1000 Mbit/s, jeden port RJ-45 zamienny z gigabitowym portem światłowodowym definiowanym przez wymienny moduł optyczny w standardzie SFP, GBIC

- pamięć RAM min. 512MB DRAM

- pamięć flash min. 256MB

- porty : USB 2.0 flash memory slots, Serial console port, Serial auxiliary port

- urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o co najmniej cztery moduły sieciowe z interfejsami i jeden moduł usługowy

- w slotach przewidzianych na rozbudowę o moduły sieciowe z interfejsami wymagana jest możliwość obsługi modułów interfejsowych:

  - z portami E1/G.703

  - z interfejsem ISDN BRI

  - z interfejsem routowalnym (L3) FastEthernet

  - z portami szeregowymi

  - z przełącznikiem Ethernet

- w slocie przewidzianym na rozbudowę o moduł usługowy wymagana jest możliwość obsługi modułów usługowych:

  - z przełącznikiem Ethernet o gęstości 24 portów 10/100/1000

- w urządzeniu musi być zainstalowana karta rozszerzeń równoważna z EHWIC-D-8ESG=

- obsługa: ssh, http, snmp, ACL, NAT, DHCP, Radius, Tacacs

- urządzenie musi umożliwiać zestawianie tuneli IPSec i obsługę szyfrowania ruchu IP,  IKE, GET VPN

- urządzenie musi umożliwiać realizację funkcji mostka do realizacji wielopunktowych połączeń telefonicznych VoIP oraz transkodera strumieni VoIP

- urządzenie musi posiadać zainstalowany moduł z układem DSP z możliwością obsługi 32 kanałów G.711 oraz mieć możliwość instalacji w urządzeniu 3 modułów DSP z których każdy będzie miał możliwość obsługi 128 kanałów G.711. Wymagana jest możliwość dynamicznego alokowania DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transkodowanie, konferencje)

- obsługa protokołu RIPv1, RIPv2, OSPF oraz EIGRP lub innego w pełni kompatybilnego z EIGRP

- Policja użytkuje urządzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami zarządzania bazującymi na rozwiązaniach tego producenta. Routery dla jednostek Policji w garnizonie śląskim muszą współpracować z urządzeniami jak również protokołami komunikacyjnymi i kryptograficznymi firmy Cisco zaimplementowanymi w sieci OST112. Dostarczony sprzęt musi być zarządzany przez oprogramowanie Cisco Works.

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

- Przełącznik sieciowy zarządzalny w konfiguracji minimalnej: ilość 20 szt.

- 48 portów  RJ-45 10/100/1000 Mbit/s

- 2 porty mini-GBIC (SFP) 1Gbit/s

- obsługa PoE i PoE+

- 740W sumarycznej mocy dla PoE (jednoczesna obsługa zasilania PoE na każdym z 48 portów o mocy 15,4W)

- rozmiar tablicy MAC – min. 8000

- obudowa rack 19”

- pojemność pamięci wewnętrznej 128MB

- pojemność pamięci flash 64MB

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

Obsługa:

- SNMP, RMON, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI - Command Line Interface

- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol

- obsługa QoS

- Access Control Lists

- IPv4

- IPv6

- obsługa rutingu statycznego

- Jumbo frame support

- RADIUS

- funkcjonalność Voice VLAN umożliwiająca konfigurację portu przełącznika do pracy w dwóch VLANach – jednym tagowanym, drugim nietagowanym

- LLDP oraz LLDP-MED

- Auto QoS

- autonegocjacja prędkości i trybu duplex

- port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego

- IEEE 802.1p CoS Prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN z tagowaniem, obsługa numeracji VLAN ID do 4000

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.1X

- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.3at

- IEEE 802.3x

- IEEE 802.3i 10BASE-T

- IEEE 802.3u 100BASE-TX

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-X

Wszystkie powyższe funkcjonalności muszą być realizowane przez urządzenie znajdujące się w jednej obudowie.

- Przełącznik sieciowy zarządzalny w konfiguracji minimalnej: ilość 2 szt.

- 48 portów  RJ-45 10/100/1000 Mbit/s

- rozmiar tablicy MAC – min. 8000

- obudowa rack 19”

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

Obsługa:

- SNMP, RMON, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI - Command Line Interface

- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol

- Access Control Lists

- IPv4

- IPv6

- obsługa routingu statycznego

- autonegocjacja prędkości i trybu duplex

- port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego

- IEEE 802.1Q VLAN z tagowaniem, obsługa numeracji VLAN ID do 4000

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.3x

- IEEE 802.3i 10BASE-T

- IEEE 802.3u 100BASE-TX

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-X

Wszystkie powyższe funkcjonalności muszą być realizowane przez urządzenie znajdujące się w jednej obudowie.

- Przełącznik sieciowy zarządzalny w konfiguracji minimalnej: ilość 6 szt.

- 24 porty  RJ-45 10/100/1000 Mbit/s

- rozmiar tablicy MAC – min. 8000

- obudowa rack 19”

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V~

Obsługa:

- SNMP, RMON, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI - Command Line Interface

- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol

- Access Control Lists

- IPv4

- IPv6

- obsługa routingu statycznego

- autonegocjacja prędkości i trybu duplex

- port mirroring jednocześnie dla ruchu wchodzącego i wychodzącego

- IEEE 802.1Q VLAN z tagowaniem, obsługa numeracji VLAN ID do 4000

- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- IEEE 802.3x

- IEEE 802.3i 10BASE-T

- IEEE 802.3u 100BASE-TX

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T

- IEEE 802.3z 1000BASE-X

Wszystkie powyższe funkcjonalności muszą być realizowane przez urządzenie znajdujące się w jednej obudowie.