# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# 1. Wymagania ogólne względem radiolinii:

- Przepływność na poziomie min. 150MB zgodnie z testem RFC 2544 dla ramek o dł. 1500B

- Część wewnętrzna radiolinii (IDU) powinna mieć możliwość współpracy z systemem zewnętrznych jednostek radiowych (ODU) mogących pracować  w następujących pasmach: 13, 23, 38 GHz

- Radiolinia powinna umożliwiać transmisję w kanałach radiowych o następującej szerokości: 7/14/28/56 MHz

- Dla każdej szerokości kanału radiowego dostępne muszą być następujące modulacje:  QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,  256 QAM

- Automatyczna regulacja Mocy nadajnika (ATPC).

- Radiolinia powinna być dostarczona w konfiguracji 1+0 i mieć możliwość rozbudowy do konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja).

- Radiolinia powinna umożliwiać wyróżnienie min. 1 traktu E1 , który w przypadku degradacji łącza i zmiany modulacji będzie transmitowany bez zakłóceń.

- Połączenie IDU –ODU – za pomocą kabla koncentrycznego pośredniej częstotliwości typu CNT-400, LDF-1, LCF-1 lub równoważnego

- Radiolinia musi być wyposażona w wentylator chłodzący jednostkę wewnętrzną IDU

- Urządzenie wewnętrzne IDU radiolinii musi zajmować powierzchnie 1U w szafie 19”

- Zasilanie: napięcie standardowe -48 VDC, realizowane za pomocą dedykowanego zasilacza 230V

- Obsługa modulacji adaptacyjnej w pełnym zakresie pracy: od QPSK do 256QAM.

- Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym (brak jakichkolwiek błędów transmisyjnych  lub opóźnień przy przełączaniu)

# 2. Wymagania dotyczące interfejsów i protokołów transmisyjnych:

- Wymaga się aby RL była wyposażona w następujące interfejsy zewnętrzne (możliwe do przeznaczenia na transmisję ruchu) w minimalnej liczbie:

- 2 x 10/100/1000Base-T – zamiennie  z gniazdami SFP obsługującymi  wkładki optyczne różnych producentów

-   4 x 10/100Base-T

- 16 x E1  zgodnych z G.703 wraz z patchpanelem

- Radiolinia musi być fizycznie gotowa do pracy jako switch Metro Ethernetowy obsługujący:

-  min. 4000 aktywnych VLANów

-  min. 8000 MAC adresów

- każdy port powinien być logicznie samodzielny i umożliwiać skonfigurowanie takich usług  jak EPL, EVPL i E-LAN

- Radiolinia musi wspierać następujące standardy Ethernet/IP: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ac, 802.1Q, 802.1p, 802.1ad, 802.3x, 802.3ad,  802.1w, RFC 1349, RFC 2474, RFC 2460

3. Zarządzanie:

- Radiolinia musi  być wyposażona w możliwość zarządzania lokalnego:

- poprzez interfejs FastEthernet ( przynajmniej dwa porty )

- poprzez złącze konsolowe LCT RS-232

- Zarządzanie każdą radiolinią powinno odbywać się  poprzez WWW bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania

- Radiolinia winna być kompatybilna z zakupowanym oprogramowaniem zarządzającym całością sieci radioliniowej.

4. Diagnostyka:

- Radiolinia powinna  wspierać czasowe (z limitem czasowym ) pętle  diagnostyczne: RF , IF loopback  i  E1 in, out loopback

- Możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym

- Możliwość sporządzania raportów z parametrów pracy urządzeń  w postaci wykresów graficznych

5. Gwarancja i utrzymanie :

- Gwarancja na sprzęt radiowy -  2 lata

# 6. System zarządzania:

W zakresie niniejszego zamówienia należy zakupić dwu-stanowiskowy system zarządzania i nadzoru nad funkcjonowaniem radiolinii oraz skonfigurować go z zakupowanymi radioliniami. Do komunikacji pomiędzy systemem nadzoru, a poszczególnymi przęsłami teletransmisyjnymi będzie wykorzystana wyodrębniona sieć IP (intranet), której węzły znajdują się w komendach policji szczebla powiatowego.

7. Wymagania dla zakresu współpracy dostarczonych radiolinii z systemem zarządzania.

  - System musi umożliwiać globalne zarządzanie wieloma przęsłami radioliniowymi, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać uaktualnianie oprogramowania wszystkich radiolinii w ramach zbiorczego uaktualniania oprogramowania, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać automatyczne wykrywanie podłączanych urządzeń, modułów i portów, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać gromadzenie danych identyfikacyjnych nadzorowanych urządzeń jak również konfigurację back-up konfiguracji, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać wykonanie zarówno bieżącej pełnej konfiguracji jak również wykonanie zapasowej konfiguracji back-up oraz jej odtworzenie, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać pokazywanie w sposób graficzny stanu połączeń sieciowych, poszczególnych urządzeń radioliniowych, oraz ich kart i portów jak również umożliwiać edycję priorytetu zgłaszanych alarmów, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

  - System musi umożliwiać rejestrowanie wszystkich zdarzeń takich jak: logowania, zmiany konfiguracyjne, potwierdzenia alarmów; automatycznie ściągać statystki wydajności urządzeń oraz umożliwiać ich prezentację w postaci graficznej tabel i wykresów jak również umożliwiać definiowalne filtrowanie alarmów, uruchomienie funkcjonalności jest warunkiem odbioru radiolinii;

# 8.Wymagania ogólne względem masztów antenowych:

8.1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

Należy zaprojektować i wybudować na dachu budynku KP PSP w Cieszynie kratowy maszt antenowy z odciągami ze stopów lekkich (aluminium) o wysokości 16m nad poziom połaci dachowej.

Maszt kratowy powinien:

- przenosić obciążenie zamontowanej na szczycie radiolinii (antena+RFU) + 300kg

- być wyposażony w trasę kablową wyk.z kabla koncentrycznego CNT400 lub równoważnego oraz uchwytów na kabel typu FIMO lub równoważnych.

- kable antenowe powinny zostać uziemione za pomocą groundingów na całej ich długości zgodnie ze sztuką.

- winien posiadać wszelkie atesty, normy oraz dopuszczenia do użytkowania.

- powinien zostać odpowiednio uziemiony

Gwarancja i utrzymanie:

- Gwarancja  -  3 lata

8.2. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich.

Należy zaprojektować i wymienić istniejący maszt antenowy rurowy z odciągami o wys.12m posadowiony na dachu budynku KMP w Piekarach Śląskich na wyższą konstrukcję rurową 16m z odciągami. Konstrukcja powinna być wykonana z grubościennej rury ze stopniami wyłazowymi ocynkowania ogniowo. Konstrukcja powinna posiadać uchwyty na mocowanie kabla antenowego.

Należy również:

- dokonać przeniesienia istniejących anten na nową konstrukcję masztu,

- wykonać nowe wysięgniki pod istniejące anteny VHF o długości min. 900 mm

- wykonać nowe instalacje kablowe do przeniesionych anten, za pomocą kabla koncentrycznego CNT400 lub równoważnego oraz uchwytów na kabel typu FIMO lub równoważnych

- kable antenowe radiolinii powinny zostać uziemione za pomocą groundingów na całej ich długości zgodnie ze sztuką.

- instalacje kablowe po połaci dachu należy prowadzić w stalowych korytach kablowych

- wykonać uziemienie nowego masztu antenowego,

- wykonać projekt techniczny.

- uzyskać wymagane pozwolenia budowlane

8.3. Wieża Orange

Należy zainstalować urządzenie radioliniowe na wieży telekomunikacyjnej h=100m w Będzinie na 36m istniejącej konstrukcji wsporczej obok aktualnie zainstalowanej anteny radioliniowej policji.

Zakłada sie poprowadzenie instalacji kablowej  do anteny na istniejących pionowych drabinach kablowych z wykorzystaniem dedykowanych uchwytów np. FIMO lub równoważnych. Urządzenie IDU radiolinii należy zainstalować w istniejącej zewnętrznej szafie 19”. Wykonawca dostarczy  projekt przedwykonawczy i powykonawczy  w oparciu o przekazane przez Zamawiającego posiadaną dokumentację techniczną.

Gwarancja i utrzymanie:

- Gwarancja  -  3 lata

9. Dokumentacja

Dokumentacja przedwykonawcza powinna zostać wykonana w sposób rzetelny i winna zawierać wszystkie elementy instalacji radiolinii. W sposób dokładny powinna przedstawiać przebieg toru kablowego oraz miejsca i sposób zamontowania elementów radiolinii. Powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zakres dokumentacji projektowej winien zawierać wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa budowlanego dla instalacji telekomunikacyjnych. Powinien być zaakceptowany przez kierownika robót budowlanych. (dot lokalizacji KP PSP Cieszyn oraz KMP Piekary Śl ze względu na budowę masztów antenowych).

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10. Charakterystyczne parametry określające inwestycję.

Wskazane w niżej zamieszczonej tabeli siedziby komend powiatowych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej posiadają aktualnie eksploatowane maszty antenowe, które będą wykorzystane do zamontowania anten budowanych radiolinii będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w/w masztów w zakresie ich obciążalności i wydania opinii pisemnej co do możliwości zainstalowania dodatkowych anten radioliniowych.

Tabela 1

| Stacja A (węzeł OST 112) | Punkt pośredni | Stacja B (jednostka dołączana) |
| --- | --- | --- |
| KMP Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62 | - | KM PSP Piekary Ślaskie, ul. Karola Miarki 14 |
| Wieża ORANGE, Będzin ul. Żeromskiego | - | KP PSP Będzin, ul. Modrzejowska 74 |
| KPP Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6 | - | KS PSP Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36 |
| KMP Żory, ul. Wodzisławska 3 | Blok mieszkalny oś. Powstańców Śl. 4A | KM PSP Żory, ul. Objazdowa 2 |
| NZOZ Cieszyn, ul. Bielska 4 | - | KP PSP Cieszyn, ul. Chemików 16 |
| KPP Kłobuck, ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5 | - | KP PSP Kłobuck, ul. Częstochowska 45 |
| KPP Lubliniec, ul. Oświęcimska 6 | - | KS PSP Lubliniec, ul. PCK 10 |
| KPP Myszków, ul. Kościuszki 105 | - | KP PSP Myszków, ul. Jana Pawła II 11 |
| KPP Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 | - | KP PSP Zawiercie, ul. Leśna 12 |
| KPP Żywiec, AL. Piłsudskiego 52 | Maszt Policji na górze Skrzyczne | KP PSP Żywiec, ul. Objazdowa 2 |
| KPP Racibórz, ul. Bosacka 42 | - | KP PSP Racibórz, ul. Reymonta 8 |

Wskazane w tabeli 1 siedziby komend powiatowych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej posiadają pomieszczenia przeznaczone na węzły teleinformatyczne w których są zamontowane aktualnie eksploatowane szafy OST112 (standardy 19’’) w których Zamawiający przewiduje umieszczenie zakończeń sieciowych przęseł teletransmisyjnych (IDU radiolinii) będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

W lokalizacji bloku mieszkalnego w Żorach przy ul. Powstańców Śl. 4A należy przewidzieć metalową szafę wiszącą ścienną 19” - min. 6U zamykaną na klucz, oraz listwę zasilającą 230V min. 4 gniazda elektryczne,

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INWESTYCJI

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- organizacji robót,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

- zabezpieczeniem miejsca wykonywania robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do miejsca  wykonywanych robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa budowlanego, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamawiający wymaga by oferta obejmowała:

- Budowę 13 szt. kompletnych zestawów radioliniowych wraz z niezbędnym doposażeniem sprzętowym,  osprzętem montażowym i okablowaniem dostosowanym do warunków technicznych w poszczególnych lokalizacjach.

- Wykonawca powinien wykonać wizje lokalne w obiektach objętych dostawą, brak wykonania takiej wizji nie zwalnia go od obowiązku dostarczenia prawidłowych ilości oraz rodzaju osprzętu i okablowania.

- Kompletny montaż, konfigurację i uruchomienie 13 szt. przęseł radioliniowych tak by znajdowały się one w stanie gotowym do eksploatacji w miejscu gdzie Zamawiający przewiduje jego eksploatację. Częstotliwości pracy radiolinii przyznane przez UKE na wniosek Policji, Zamawiający przekaże Wykonawcy w momencie uruchamiania systemu.;

- Kompletną dostawę, montaż, konfigurację oraz uruchomienie systemu zarządzania i nadzoru kompletu 13 szt. przęseł radioliniowych tak by znajdował się on w stanie gotowym do eksploatacji. System musi zawierać  licencje dwu-stanowiskową.

- 36 miesięczny okres gwarancyjny na elementy instalacji, tory kablowe, połączenia, maszty antenowe.

- Dokumentację techniczną oraz powykonawczą.

- Zastosowane materiały i urządzenia pracujące na zewnętrz muszą być odporne na warunki atmosferyczne, oraz zapewniać stałość parametrów niezależnie od warunków atmosferycznych.

- Ułożone okablowanie musi być zamocowane w sposób uniemożliwiający samoczynne przemieszczanie się.

- Przepusty po wykonanym montażu muszą być odpowiednio zabezpieczone i  uszczelnione.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, dokumentację projektową, powykonawczą w wersji drukowanej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać stan faktyczny inwestycji oraz materiałów wykorzystanych do uruchomienia radiolinii.