### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

### nazwa inwestycji

### Budowa siedziby Komisariatu Policji przy

### ul. Myśliwskiej w Szczyrku

### adres inwestycji

### ulica Myśliwska w Szczyrku; działki nr 1-3615/4 i 1-3615/6

### inwestor

### Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

### sierpień 2015

Spis treści

C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A	3

A.	opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1. podstawa opracowania	3

2. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	3

2.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	3

3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

3.1. opis stanu istniejącego	3

3.2. istniejące uzbrojenie terenu	4

3.3. elementy projektowane	4

3.4. podstawowe założenia przyjęte w projekcie	4

4. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

4.1 ogólne założenia do wewnętrznego układu funkcjonalnego	4

4.2 podstawowe założenia przyjęte w projekcie	5

5. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -kubaturowych	6

5.1. liczba użytkowników, wskaźniki powierzchniowe	6

6. 	konstrukcja	6

7. 	instalacje i przyłącza	6

### C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A

### A.	opis ogólny przedmiotu zamówienia

### 1. podstawa opracowania

### Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora Zamawiającego – Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

### Przy opracowywaniu programu zastosowano się do obowiązujących aktów prawnych, wiedzy technicznej i przepisów Prawa Budowlanego.

### 2. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

### 2.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

### Wielkość projektowanego obiektu wynika z:

### potrzeb powierzchniowych poszczególnych działów, ilością zatrudnionych osób itp.

### wielkości działki

### ukształtowania terenu

### uwarunkowań przestrzennych występujących w otoczeniu takich, jak:

### funkcja istniejącej zabudowy, otaczającej teren inwestycji,

### zasady kształtowania urbanistycznego,

### istniejący i projektowany układ komunikacyjny,

### istniejący stan zainwestowania działki (uzbrojenie terenu, zieleń),

### warunki techniczne realizacji projektowanego uzbrojenia terenu,

### stosunki własnościowe.

### Na podstawie przeprowadzonego studium chłonności terenu określono:

### Powierzchnia działek 							~ 1440m2

### Powierzchnia projektowanej zabudowy					~ 280m2

### Projektowana powierzchnia użytkowa budynku 				~ 700m2

### Ilość kondygnacji naziemnych projektowanego budynku			3

### 3. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### 3.1. opis stanu istniejącego

### Działki objęte inwestycją otoczone są z trzech stron zabudowaniami, znajdują się tu budynki mieszkalne, usługowo - mieszkalne oraz budynek straży pożarnej. Od strony południowej przylega do działek ulica Myśliwskiej, z której należy zaprojektować zjazd publiczny na teren inwestycji.

### Działki porośnięte są nieuporządkowaną roślinnością  krzewami oraz trawą.
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy wykonać inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki zieleni i w razie kolizji uzyskać decyzję zgody na wycinkę drzew kolidujących.

### Obszar działek ma powierzchnie około 1440m2.

### 3.2. istniejące uzbrojenie terenu

### Na przedmiotowym terenie oraz w najbliższej okolicy są zlokalizowane następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji, gazowa,  elektryczna i teletechniczna. Na etapie projektu należy obliczyć zapotrzebowanie na media oraz uzyskać warunki przyłączenia do sieci od właściwych gestorów.

### Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

### Przedmiotowy teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk.

### 3.3. elementy projektowane

### Zagospodarowanie terenu.

### W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę budynku administracyjno-biurowego Komisariatu Policji w Szczyrku na terenie działki 1-3615/4 i 1-3615/6.

### Na potrzeby inwestycji przewidziano również budowę wewnętrznego układu drogowego.

### Przewiduje się zlokalizowanie na przedmiotowym terenie:

### - zjazdu publicznego na działki inwestycyjne

### - dojście dla pieszych do budynku, dojazdu dla petentów oraz dla osób zatrudnionych na terenie KP, placów manewrowych i postojowych dla samochodów (minimum 12 miejsc postojowych dla pracowników oraz minimum 4 miejsc postojowych dla petentów),  przewiduje się również lokalizację 3 miejsc garażowych w projektowanym budynku.

### - infrastruktury technicznej (przyłącza wody, przyłącza kanalizacji, przyłącza energii, przyłącza gazu  i przyłącza teletechnicznego);

### - małej architektury w tym miejsca na maszty flagowe i loga oraz ścianę z napisem „POLICJA”;

### Kubatura

### W ramach zabudowy kubaturowej można wyszczególnić:

### Budynek Komisariatu Policji – z trzema kondygnacjami zawierającymi pomieszczenia biurowe oraz częścią garażową (3 miejsca), pow. zabudowy ok. 280m2

### 3.4. podstawowe założenia przyjęte w projekcie

### Tern inwestycji podzielić na dwie strefy dostępności: ogólnodostępną dla petentów oraz o ograniczonym dostępie dla pracowników KP.

### Część ogólnodostępna zlokalizowana ma być od strony ulicy Myśliwskiej, przewidziano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych petentów.

### 4. ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

### 4.1 ogólne założenia do wewnętrznego układu funkcjonalnego

### W zakresie wewnętrznego układu należy uwzględnić:

### - właściwy podział obiektu na strefy dostępności do elementów funkcjonalnych;

### - wyodrębnienie części recepcyjnych obsługi obywateli;

### - dostosowanie pomieszczeń do obsługi osób niepełnosprawnych;

### - spełnienie wymogów ochrony i bezpieczeństwa danych i osób;

### - zapewnienie właściwych warunków pracy;

### - rozdział komunikacji dróg osób poszkodowanych i podejrzanych.

### 4.2 podstawowe założenia przyjęte w projekcie

### Ze względu na funkcje jakie pełnią poszczególne pomieszczenia, należy założyć podział projektowanego kompleksu na następujące strefy dostępności:

### Strefa ogólnodostępna, w obrębie której znajdują się: wiatrołap, recepcja, pokój przyjęć interesantów. Zakłada się, że strefa ta będzie w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

### Strefa ograniczonego dostępu (administracyjna lub bezpieczeństwa z uwagi na wytwarzane lub przechowywane informacje). W skład strefy wchodzą zespoły pomieszczeń:

### a/ o funkcji biurowej oraz przeznaczonych do prowadzenia innych czynności służbowych, w obrębie których znajdują się:

### - pomieszczenia biurowe dla poszczególnych służb

### - pokoje przesłuchań

### - kierownictwa, w obrębie którego znajdują się:

### - pokój biurowy komendanta

### - sekretariat

### - socjalnych i pomocniczych, w skład których wchodzą:

### - sale odpraw

### - pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków

### - szatnie i umywalnie z natryskami

### - węzły sanitarne

### - pomieszczenia dla sprzątających

### b/ technicznych, w obrębie których znajdują się:

### - kotłownia gazowa

### - siłownia

### - parking wewnątrz budynku – 3 garaże

### Strefa w części przeznaczonej dla interesantów przystosowana będzie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

### Strefa zamknięta (bezpieczeństwa lub specjalna strefa bezpieczeństwa). W skład strefy wchodzą zespoły pomieszczeń:

### - służby dyżurnej,

### - pomieszczenie dyżurnego,

### - archiwum, kancelaria tajna

### - pomieszczenia depozytów

### - magazyny podręczne uzbrojenia wraz z wydawaniem broni

### - pomieszczenia do przesłuchań osób zatrzymanych

### - pomieszczenia techniczne, w których zlokalizowane są, centrale łączności, serwery informatyki, CPD (Centralny Punkt Dystrybucji sieci logicznej).

### 5. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo -kubaturowych

### 5.1. liczba użytkowników, wskaźniki powierzchniowe

### Oszacowano, że liczba użytkowników nowoprojektowanego obiektu wyniesie:

### osoby zatrudnione : 30 osób (etatów)

### Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego pracownika wg Modelowego Obiektu Służbowego Siedziby Komisariatu Policji wynosi

### 30 osób zatrudnionych (etatów)

### 15,00m2 ÷ 18,00m2 / os.

### =   450m2 ÷ 540m2

### 6. 	konstrukcja

### Podstawowe założenia dla konstrukcji:

### konstrukcja tradycyjna murowana

### fundamenty – fundamenty żelbetowe

### ściany zewnętrzne osłonowe – murowane z bloczków typu „YTONG”

### stropy – gęstożebrowe lub monolityczne

### dach dwuspadowy lub czterospadowy

### okna antywłamaniowe P4
drzwi antywłamaniowe klasy 4

### schody żelbetowe

### 7. 	instalacje i przyłącza

### Należy zaprojektować instalacje:

- centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni gazowej;

- gazową z kotłownią i systemem solarów;

- wodno-kanalizacyjną z przyłączami;

- wentylacji i klimatyzacji;

- elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych z przyłączem energetycznym;

- kontroli dostępu KD i SWiN;

- systemu sygnalizacji pożaru;

- okablowania strukturalnego;

- CCTV;

- interkom;

- DVB-T;

- nagłośnienie sali odpraw;

- systemu warunków klimatycznych w serwerowni