Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż jeśli w poniższych opisach występują: nazwy lub symbol konkretnego producenta, model, typ produktu, czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

Wyjaśnienia:

- Dyspozytorski system łączności cyfrowo-analogowej oparty na technologii IP (system) – w skład systemu wchodzą serwery komunikacyjne, radiotelefony bazowe wraz z modułem radiokomunikacyjnym, przełączniki LAN oraz konsole dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem do zarządzania i obsługi systemu.

- Konsola dyspozytorska (konsola) - urządzenie składające się z komputera panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urządzenia Wykonawcy w jednej obudowie, z monitorem o przekątnej ekranu min. 19” max. 22”, z wbudowaną funkcją dotykową – obsługujący technologię Multi-touch wraz z opisanymi poniżej urządzeniami peryferyjnymi,  umożliwiającymi nadawanie i odbiór korespondencji radiowo–telefonicznej, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem Wykonawcy służącym do administrowania i obsługi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej.

- Serwer komunikacyjny (serwer) – urządzenie integrujące systemy łączności telefonicznej, radiotelefony bazowe poprzez moduł radiokomunikacyjny oraz konsole dyspozytorskie, umożliwiając zarządzanie i sterowanie w technologii IP.

- Radiotelefon bazowy (radiotelefon) – radiotelefon Motorola DM4601 / Hytera MD785G lub równoważny. Moduł radiokomunikacyjny (moduł) – interfejs umożliwiający sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP.

Zamawiający zakupi w ramach:

a) zamówienia podstawowego

- 2 komplety dla szczebla KMP/KPP

- 7 kompletów dla szczebla KP

- 1 dodatkową konsolą  z mikrofonem biurkowym dla KP.

b) prawa opcji:

- 1 komplet dla szczebla KMP/KPP

- 6 komplety dla szczebla KP

- 2 dodatkowe konsole z mikrofonami biurkowymi dla KP.

I. Składowe systemuJeden komplet dla jednostek szczebla KMP/KPP stanowią:

- cztery radiotelefony bazowe wraz z modułami radiokomunikacyjnymi (po jednym dla każdego radiotelefonu bazowego),  przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”,

- serwer komunikacyjny, przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”,

- pięć  konsol dyspozytorskich,

- mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT podłączony do  konsoli dyspozytorskiej (dla każdej konsoli),

- bezprzewodowy zestaw klawiatury z oddzielną myszką komputerową (1 szt.),

- przewodowe nagłowne słuchawki dyspozytorskie z mikrofonem (10 szt.),

- przełącznik LAN,

- zasilacz przystosowany do montażu w szafie rackowej 19” (zasilanie z 230V AC),

- szafa rackowa o maksymalnych wymiarach: szerokość – 600 mm, wysokość 42U,

- oprogramowanie do programowania i serwisowania radiotelefonów bazowych.

- dokumentacja techniczna posczególnych elementów składowych kompletu.

- Jeden komplet dla jednostek szczebla  KP stanowią:

- jeden radiotelefon bazowy wraz z modułem radiokomunikacyjnym,  przystosowany do montażu w szafie rackowej 19”,

- serwer komunikacyjny, przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”,

- jedna  konsola dyspozytorska,

- mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT podłączony do  konsoli dyspozytorskiej,

- przewodowe nagłowne słuchawki dyspozytorskie z mikrofonem (3 szt.),

- przełącznik LAN,

- zasilacz przystosowany do montażu w szafie rackowej 19” (zasilanie z 230V AC),

- szafa rackowa o maksymalnych wymiarach: szerokość – 600 mm, wysokość 12U, przystosowana do montażu na ścianie jak i posadowienia na podłożu.

- dokumentacja techniczna poszczególnych elementów składowych kompletu.

II. Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu

Ogólny schemat systemu został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ.

1. Wymagania ogólne

- Komunikacja pomiędzy serwerem, modułem i konsolą wyłącznie w technologii IP.

- Wszelka sygnalizacja dotycząca połączeń głosowych musi być oparta o protokół SIP.

- System musi umożliwiać wykonywanie połączeń z konsoli do sieci telefonicznej i w drugą stronę, tak jakby konsola stanowiła terminal sieci telefonii IP. Wymagana jest możliwość skonfigurowania określonej numeracji w systemie i na konsolach, tak by konsole osiągane były z sieci telefonii resortowej pod konkretnymi, unikalnymi numerami telefonicznymi określonymi przez Zamawiającego.

- Połączenie serwera z użytkowanymi przez Zamawiającego call managerami musi nastąpić za pomocą SIP Trunk.

- Konsola musi umożliwiać obsługę interkomu do szybkiej łączności pomiędzy konsolami.

- System musi umożliwiać prowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu konsoli za pomocą jednego z łączy, tj. radiowego, telefonicznego lub interkomu przy jednoczesnym nasłuchu pozostałych łączy radiowych nie wykorzystywanych do rozmowy przez dyspozytora danej konsoli.

- Logowanie do konsoli za pomocą loginu i hasła ustalanego indywidualnie dla każdego użytkownika przyznawanego przez Zamawiającego.

- Pełna administracja i konfiguracja systemem przez Zamawiającego, bez konieczności płatnej ingerencji ze strony Wykonawcy.

- Licencja na dostęp ilości konsol (w przypadku jej występowania) określona ilością jednoczesnego dostępu konsol danego kompletu do serwera radiokomunikacyjnego (nie sprzętowa), ustalana na podstawie liczby konsol w zestawie plus jedna konsola (możliwość zalogowania konsoli z innego zestawu).

- Konsola musi zapewniać regulację głośności sygnalizacji dźwiękowej systemu.

- Wszystkie komunikaty, ostrzeżenia i opisy wyświetlane na konsoli oraz interfejs użytkownika (dyspozytor i administrator), a także dokumentacja muszą być w języku polskim.

- Konsola musi umożliwiać obsługę historii zdarzeń telefonicznych i radiowych.

- Konsola musi umożliwiać wykonanie wszystkich czynności telefonicznych i radiowych wprost z ekranu dotykowego.

- Konsola musi mieć wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, pozwalający na określenie wymiarów i położenia elementów na ekranie konsoli, z możliwością ich grupowania w zakładki. Wszystkie aktywne elementy funkcjonalne na ekranie muszą być skalowane i przesuwalne w dowolne miejsce na ekranie. Pulpit roboczy konsoli musi umożliwiać dzielenie na zakładki. Zmiana wyglądu ekranu nie może wiązać się z przeładowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).

- System musi zapewnić obsługę kolejek wywołań i przyporządkowanie kolejek poszczególnym konsolom. Musi być możliwość grupowania konsol, tak by kilka konsol mogło podejmować wywołania z tej samej kolejki. Każda Konsola musi umożliwiać  obsługę kolejek.

- Konsola musi być wyposażona w moduł mapowy obsługujący nielicencjonowany podkład mapowy np. OpenStreetMap w trybie offline.

- Całość dostarczanego sprzętu musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.

2. Wymagania w zakresie radiokomunikacji

- System musi zapewniać odbiór pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych (Zamawiający posiada radiotelefony mobilne Motorola DP/DM 3601, Motorola DP/DM 4601, Hytera PD/MD 785G) oraz ich wizualizację na module mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz na podkładzie mapowym OpenStreetMap.

- System musi zapewnić dostęp z poziomu konsoli do zarządzania i obsługi przesyłania pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych.

- System musi umożliwiać instalację radiotelefonów bazowych poza jednostkę KMP/KPP (obiekty wyniesione KMP/KPP) zgodnie z załączonym schematem.

- System musi zapewniać współdzielenie dostępnych środków radiowych pomiędzy konsolami (wszystkie stanowiska mogą jednocześnie korzystać z dostępnych środków radiowych oraz mają możliwość nasłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej Konsoli, pracującym na tym samym radiotelefonie lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej).

- System musi zapewniać współużytkowanie jednego kanału radiowego w trybie nadawczo-odbiorczym przez wiele konsol.

- Funkcje dostępne z panelu czołowego radiotelefonu bazowego muszą mieć możliwość odwzorowania na konsoli pod postacią definiowanych przycisków.

- Aliasy kanałów radiowych wyświetlanych na konsoli muszą być pobierane z poszczególnych radiotelefonów bazowych.

- Podczas zmiany kanału radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na pozostałych konsolach posiadających dostęp do ww. radiotelefonu musi być dostępna o tym sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, które dokonało zmiany).

- Konsola musi umożliwiać realizację połączeń crossband (połączenie, co najmniej dwóch radiotelefonów bazowych).

- Konsola musi umożliwiać tworzenie grup votingowych, tzn. umożliwiać pracę w trybie automatycznego wyboru stacji bazowej przewidzianej do prowadzenia korespondencji z abonentem ruchomym na podstawie kryterium poziomu sygnału radiowego (RSSI) odbieranego przez stacje bazowe zainstalowane w różnych lokalizacjach.

- Konsola musi umożliwiać przypisania przycisku PTT z mikrofonu biurkowego do wybranego radiotelefonu bazowego.

- Konsola musi mieć możliwość niezależnej od systemu operacyjnego regulacji poziomu odbieranego sygnału audio dla każdego z radiotelefonów bazowych.

3. Wymagania w zakresie rejestracji korespondencji

- System musi zapewniać rejestrację prowadzonych korespondencji w Centralnym Systemie Rejestracji i Składowania Danych zlokalizowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- System musi zapewniać możliwość rejestrowania na zewnętrznym rejestratorze sygnału analogowego z radiotelefonów bazowych. Dopuszcza się wyprowadzenie sygnału zarówno z radiotelefonu lub modułu jak i z konsoli.

- Rejestrator musi mieć możliwość synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP ze wskazanym serwerem. Administrator musi mieć możliwość wskazania serwera za pomocą adresu IP lub adresu URL.

- System musi umożliwiać eksportowanie do Centralnego Systemu Rejestracji i Składowania Danych nagrań w postaci kompletu dwu plików o jednakowej nazwie, z różnymi rozszerzeniami związanymi z zawartością plików. Plik zawierający dane dźwiękowe (domyślnie: nagrania audio, kodek G.711 z rozszerzeniem WAV) oraz plik o jednakowej nazwie, specyfikacji danych XML i rozszerzeniu XML.

- Eksport nagrań musi być możliwy na zasoby sieciowe (FTP), jak również na zasób lokalny (partycję lub dedykowany katalog na nagrania).

- System musi umożliwiać konfigurację pracy modułu eksportującego nagrania, tak by możliwe było przeprowadzenie eksportu nagrań bezpośrednio po ich zarejestrowaniu, jak również musi istnieć możliwość dokonania eksportu nagrań po okresie czasu maksymalnie 24 godzin.

- Nagrania muszą być eksportowane na wskazany zasób automatycznie - bez konieczności obsługi modułu przez administratora systemu.

- Plik XML ma być plikiem opisowym, zawierającym dane związane z nagraniem. Dane te muszą zawierać informacje związane z czasem rozpoczęcia i zakończenia rejestracji rozmowy, numerów telefonów związanych z daną rozmową, dla rozmów radiowych musi być zawarta informacja związana z kanałami radiotelefonu, na jakim dana rozmowa została wykonana. Dodatkowo w zależności od możliwych danych do dołączenia do pliku dostawca Systemu Łączności przekaże w pliku XML wszystkie dane związane z tworzoną rozmową.

- Format wzorcowego pliku XML, wraz z opisem podstawowych wymaganych pól, zostanie udostępniony oferentom przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy oferowany system będzie miał możliwość przesyłania dodatkowych informacji skojarzonych z nagraniami, które wykraczają poza zakres zawarty w opisie wzorcowego pliku XML,  Wykonawca systemu musi przekazać Zamawiającemu specyfikację dodatkowych pól w pliku danych XML.

4. Wymagania w zakresie połączeń sieciowych

- System musi współpracować z Cisco UCM poprzez łącza SIP-Trunk zapewniając konsolom dwukierunkową łączność telefoniczną z abonentami CUCM lub też umożliwiając konsolom rejestrację w CUCM jako abonentów końcowych SIP z zachowaniem funkcjonalności obsługi na jednej konsoli wielu numerów linii i możliwości odrębnego kolejkowania połączeń do każdej linii.

- System pracować będzie w dwóch niezależnych sieciach, między którymi to sieciami nie może być żadnego połączenia sieciowego, które umożliwiałoby ruting w warstwie 3, ani przełączania ramek w warstwie 2. Jedna z tych sieci wykorzystywana byłaby do głównej pracy systemu, druga – wyłącznie do integracji z Systemem Wspomagania Dowodzenia.

- Opis fizyczny przełącznika LAN:

- 24 porty 10/100/1000 Base-T z autonegocjacją i trybem duplex dla prędkości 100 i 1000,

- 2 porty SFP,

- obudowa rack 19'',

- zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V/50Hz.

- Opis funkcjonalny przełącznika LAN:

- obsługa 802.1Q z rozszerzonym tagowaniem VLAN (do 4000)

- obsługa 802.1D Spanning Tree Protocol

- obsługa 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

- obsługa 802.1r Rapid Spanning Tree Protocol

- obsługa protokołów LLDP oraz LLDP-MED

- funkcjonalność port-security

- funkcjonalność port-mirroring (SPAN) i remote port-mirroring (RSPAN)

- możliwość obsługi więcej niż jednego wewnętrznego interfejsu IP przełącznika (SVI)

- obsługa rutingu statycznego z tablicą rutingu dla min. 16 wpisów

- Zarządzanie przełącznikiem LAN:

- poprzez połączenie SSH (CLI)

- poprzez połączenie HTTP (GUI)

- możliwości konfigurowania CLI przez SSH mają być nie mniejsze niż GUI przez HTTP

- zarządzanie realizowane przez interfejs IP w dowolnym, wybranym przez administratora VLANie

- W zakresie połączeń telefonicznych system musi umożliwiać następujące funkcje:

- odbiór i przekazanie połączenia

- obsługa kolejek wywołań z wyświetleniem numeru i opisu abonenta wywołującego

- zawieszanie połączeń telefonicznych

- zestawianie połączeń telefonicznych trójstronnych, w tym dołączanie do nich abonentów radiowych

- zachowywanie historii połączeń na konsoli

- możliwość tworzenia książek telefonicznych systemowych i osobistych

- możliwość zestawiania połączeń poprzez wybieranie z historii połączeń oraz z książki telefonicznej.

5. Wymagania w zakresie urządzeń peryferyjnych

- Mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT:

- dołączany do konsoli poprzez odpowiednie złącze,

- stabilna podstawa z wbudowanym przyciskiem PTT

- charakterystyka kierunkowa kardioidalna z redukcją szumów

- optymalna odległość mówienia ok. 30 cm do 1m

- Słuchawki dyspozytorskie nagłowne:

- słuchawki nagłowne na jedno ucho w komplecie z wbudowanym mikrofonem,

- minimalny zakres pasma przenoszenia odtwarzanego i nadawanego dźwięku słuchawek to 300Hz – 3400Hz; zamawiający dopuszcza również szerszy zakres,

- słuchawki muszą być wyposażone w mikrofon redukujący dźwięki (szumy) z otoczenia,

- mikrofon musi znajdować się na elastycznym regulowanym wysięgniku,

- czułość mikrofonu musi być nie gorsza niż -43± 2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz),

- minimalna dopuszczalna rezystancja obciążenia słuchawek to 32 Ω,

- ciężar słuchawek z mikrofonem, liczony bez przewodu, nie może być większy niż 80g,

- wymagane jest zastosowanie przewodu przejściowego o długości min 80 cm, zakończonego z jednej strony wtykiem do portu konsoli, a z przeciwnej strony przewód musi posiadać port szybkiego złącza do bezpośredniego podłączania słuchawek,

- słuchawki muszą być wyposażone w kabel podłączeniowy o długości od 80 cm do 150 cm, zakończony wtykiem szybkiego złącza kompatybilnym z przewodem przejściowym,

- głośnik słuchawek musi być wyposażony w gąbkę bądź inne rozwiązanie zmniejszające nacisk na ucho,

- słuchawki muszą posiadać regulację pałąka nagłownego ułatwiającego dopasowanie do indywidualnych upodobań użytkownika,

- słuchawka z mikrofonem musi umożliwiać jej noszenie i wykorzystanie zarówno na lewym jak i prawym uchu poprzez zastosowanie rozwiązania do przestawiania mikrofonu.

6. Wymagania w zakresie integracji z Systemem Wspomagania Dowodzenia

- System musi zapewnić możliwość integracji środków łączności z Uniwersalnym Modułem Mapowym (UMM) Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) w zakresie lokalizacji położenia radiotelefonów posiadających GPS.

- System musi przekazywać do UMM SWD Policji dane telemetryczne GPS w postaci tzw "ramki", informującej o położeniu radiotelefonów oraz wizualizować je zarówno na podkładzie mapowym np. OpenStreetMap na konsoli jak i na stanowisku SWD obsługiwanym przez służby dyżurne.

- Punkt styku połączenie systemu z siecią PSTD, w której znajduje się SWD musi być zrealizowane z zachowaniem pkt. 4.2.

- Informacja o lokalizacji radiotelefonu musi być na żądanie przesyłana do serwera AVL za pomocą połączenia TCP/IP lub UDP w postaci tzw "ramki":

HEADER;CUID:TIME:LAT:LON:FIX;SPEED;DIRECTION:INPUTS;HWSTATUS;MESSAGESTATUS:INTERVAL; DISTANCE;LCD;LCM; SENDIP:SI>END<

Gdzie:

- HEADER – Nagłówek – identyfikator typu wiadomości

- CUID – Unikalny Identyfikator Komputera ID

- TIME – Stopka czasowa UTC jest zamieszczana w wiadomości na podstawie momentu,
 w którym wystąpiło pierwsze zdarzenie powodujące wysłanie wiadomości

- LAT – Szerokość geograficzna – Latitude

- LON – Długość geograficzna - Longtitude

- FIX – Typ ustalenia pozycji

- SPEED – Prędkość w kilometrach na godzinę

- DIRECTION – Kierunek ruchu w stopniach 0…359

- INPUTS – Informacja dotycząca stanu wejść – sześć wejść cyfrowych

- HWSTATUS – Informacja na temat statusu sprzętowego

- MESSAGESTATUS – Typ wiadomości określany przez przyczynę jej wysłania

- INTERVAL – Aktualna wartość parametru “INTERVAL” zapisanego w komputerze i określającego maksymalny odstęp czasowy między wysłaniem kolejnych wiadomości w formacie godziny+minuty+sekundy

- DISTANCE – Aktualna wartość parametru „DISTANCE” zapisanego w komputerze
i określającego w metrach maksymalną przejechaną odległość między wysłaniem kolejnych wiadomości

- LCD – Data i czas ostatniej konfiguracji (Last Configuration Date)

- LCM – Sposób wprowadzenia ostatnich zmian w konfiguracji (Last Configuration Method)

- SENDIP – Adres IP komputera, z którego wysłana została dana wiadomość

- SI – Informacja o rodzaju nadawcy wiadomości (Sender Information)

- END – Koniec wiadomości zawiera znaki Carriage Return + Line Feed

Przykład przesłanej wiadomości zawierającej informację o położeniu:

TR1;d22311;20070109100658;N64.13.13,6;E027.46.59,7;0106;125;344;000000;110000;000100;000530;0 0050;20070109100658;010;192.168.000.001;10>CR,LF<

- Depesza nawigacyjna radiotelefonu pracującego w sieci transmisji radiowej musi zostać przekształcona do powyższej zdefiniowanej postaci.

Dedykowany Policji system odpowiedzialny za automatyczną lokalizację urządzeń wyposażonych w odbiornik GPS posadowiony jest w infrastrukturze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz skomunikowany z wykorzystaniem sieci OST 112 z SWD Policji.

Odbiór każdej porcji informacji o położeniu radiotelefonu w przypadku połączenia TCP jest potwierdzany przez serwer w tej samej sesji.

III. Szkolenie

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 9 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obejmującym obsługę i konfigurację dostarczonego systemu. Wykonawca dostarczy materiały w wersji elektronicznej na potrzeby szkolenia sporządzone w języku polskim obejmujące instrukcję obsługi, administracji i konfiguracji systemu. Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 21 godzin zegarowych (nie więcej niż 8 godzin dziennie).

- Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia szkolenia w swojej siedzibie.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym koszty ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia uczestników począwszy od kolacji dnia poprzedzającego szkolenie.

- Wykonawca zapewni minimum jedną konsolę na dwóch uczestników szkolenia.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie szkolenia najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem oraz przedstawi do zatwierdzenia harmonogram szkolenia zawierający tematy, (zagadnienia w nich zawarte) i ich czas trwania.

- Wykonawca po zakończeniu szkolenia wystawi osobne zaświadczenia wszystkim uczestnikom, potwierdzające odbycie szkolenia i uprawniające do samodzielnej konfiguracji systemu.

- Szkolenie musi zostać przeprowadzone przed odbiorem sprzętu.

IV. Gwarancje

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach postępowania przedmiot zamówienia, której bieg rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego lub od dnia zainstalowania przedmiotu zamówienia w danej lokalizacji.

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony na następujących warunkach:

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony od godziny 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać partnera serwisowego na terenie województwa śląskiego lub na terenie województw ościennych (w przypadku kiedy siedziba Wykonawcy jest poza wskazaną lokalizacją) .

- Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez Wykonawcę w miejscu zainstalowania Urządzeń na koszt Wykonawcy.

- Zgłoszenie awarii lub usterki będzie dokonywane wyłącznie przez uprawnione osoby Zamawiającego drogą e-mailem na kontakt wskazany przez Wykonawcę. Zgłoszenie będzie zawierać opis awarii lub usterki.

- Przez usterkę Zamawiający rozumie niesprawność części składowej systemu niepowodującej unieruchomienie całego systemu.

- Za awarię uważa się niesprawność uniemożliwiającą pracę całego systemu np. uszkodzenie serwera.

- Maksymalny czas od zgłoszenia awarii do uruchomienia urządzeń w pełnej funkcjonalności wynosi 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego; Termin może ulec przesunięciu w przypadku działania sił wyższych lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu.

- Maksymalny czas od zgłoszenia Usterki do uruchomienia Systemu w pełnej funkcjonalności wynosi 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia Usterki przez Zamawiającego; Termin może ulec przesunięciu w przypadku działania sił wyższych lub okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu.

- Na czas wizyty urządzenia będą udostępnione serwisantowi Wykonawcy.

- Serwisantowi w trakcie wizyty towarzyszyć będzie przedstawiciel Zamawiającego;

- Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty części zamiennych, robocizny i transportu w przypadku, gdy Awaria lub Usterka powstała z winy Zamawiającego , niewłaściwego użycia oraz za nieuzasadnione wezwanie serwisantów Wykonawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował albo udostępni Zamawiającemu możliwość uaktualniania całego dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta (włączając tzw. firmware, patch’e). Niezależnie od wyboru sposobu aktualizacji odpowiedzialność techniczną za jej skuteczne wykonanie ponosi Wykonawca. Wykonawca każdorazowo będzie informował o potrzebie aktualizacji istotnie wpływających na funkcjonalność,  w terminie do jednego miesiąca po jej wydaniu.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezterminowe licencje na zainstalowane oprogramowanie i dostęp konsol określonych w pkt. 1.9.

- Wykonawca zapewni 30 godzin zegarowych (niezależnie od ilości osób reprezentujących Wykonawcę) wsparcia technicznego przy uruchamianiu systemu.

- Czas wsparcia technicznego rozumiany jest jako bezpośredni udział osób technicznych reprezentujących Wykonawcę przy wdrażaniu systemu w wybranych lokalizacjach.

- Dojazd, ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie osób udzielających wsparcia technicznego leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający powiadomi e-mailem Wykonawcę o chęci skorzystania z wsparcia technicznego nie później niż 3 dni robocze przed tym terminem.

- Godziny wsparcia zostaną wykorzystane w okresie 18 miesięcy od dnia odbioru protokołu ilościowo -  jakościowego.

- Zamawiający może nie wykorzystać wszystkich godzin wsparcia.

VI. Miejsce dostarczenia i odbiór przedmiotu zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia ma odbyć się w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 15.12.2015r.

- Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w Wydziałe Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19  budynek E, 40-038 Katowice do godziny 13:00.

- Podczas odbioru zostanie sporządzony protokół z odbioru ilościowego i jakościowego. Odbiór jakościowy polegać będzie na sprawdzeniu w obecności Wykonawcy funkcjonalności dostarczonego systemu zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający udostępni dostęp do 2 sieci intranet zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 4.2. i przekaże parametry częstotliwości testowych.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem o planowanym terminie odbioru, nie krócej jednak niż 2 dni robocze przed planowanym terminem.