ZP-2380-300-68/3191/15						Katowice, dnia 10.09.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont wejścia głównego, pomieszczeń wraz z oznakowaniem budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Tychach”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Branża budowlana

- Poz. 15 przedmiaru: Proszę o wskazanie jaki rodzaj belek stalowych należy zastosować.

Odp. Dwuteownik 120.

- Poz. 37 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie, czy tynki należy wykonać wraz z gładzią, na co wskazuje III kat. tynku.

Odp. Zgodnie z przedmiarem, razem z gładzią.

- Poz. 50 i 51 przedmiaru: Proszę o wyjaśnienie, czy sumaryczna grubość wylewki (warstwy wyrównawcze pod posadzki) ma wynosić wyłącznie 2,5 cm.

Odp. Zgodnie z przedmiarem – 25 mm

- Poz. 53 przedmiaru: Proszę o wskazanie jaką grubość wełny mineralnej należy zastosować oraz czy należy wycenić wełnę mineralną w płytach czy w rolce?

Odp. Płyty wełny mineralnej o grub. 10 cm.

- Poz. 54 przedmiaru: Proszę o wskazanie jaką grubość wełny mineralnej należy zastosować oraz czy należy wycenić wełnę mineralną w płytach czy w rolce?

Odp. Płyty wełny mineralnej o grub. 10 cm.

- Poz. 56 przedmiaru: Proszę o podanie parametrów nawietrzaków higrosterowalnych (wymiary, przepływ powietrza, etc.).

Odp. Np. firmy Higrosystem, o dł. 120 cm, przepływ powietrza 5-29 m3/h.

- Poz. 65 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie, czy tynki należy wykonać wraz z gładzią, na co wskazuje III kat. tynku.

Odp. Zgodnie z przedmiarem, razem z gładzią.

- Poz. 66 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie jakiego typu zaprawę bądź klej należy użyć do zatapiania siatki celem wzmocnienia istniejących tynków.  Czy omawiana pozycja wymaga wykonania nowych tynków wzmacnianych siatką, czy dotyczy wyłącznie wykonania cienkowarstwowego wzmocnienia pod gładzie gipsowe?

Odp. Dotyczy wyłącznie wzmocnienia – zgodnie z opisem.

- Poz. 76 przedmiaru: Czy Zamawiający stawia jakieś konkretne wymagania co do płytek w omawianej pozycji?

Odp. Kolor biały, fuga grafitowa.

- Poz. 121 przedmiaru: Proszę o wskazanie ilu stanowiskowy stojak należy wycenić oraz z jakiego materiału powinien być wykonany.

Odp. Stojak na 5 stanowisk – zgodnie z księgą standaryzacji.

Branża elektryczna

- Poz. 1 przedmiaru: Proszę o zamieszczenie schematu tablicy wraz z podaniem wyposażenia tablicy (zestawienie ilościowe i jakościowe), podanie wymiarów tablicy oraz materiału z jakiego winna być wykonana.

Odp. Tablica bez wyposażenia, typowa.

- Poz. 13 przedmiaru: Liczba puszek instalacyjnych powinna wynosić 27 szt. (10 szt. łączniki + 2 szt. łączniki schodowe + 15 szt. gniazda instalacyjne) - proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem – 14 szt.

Branża sanitarna

- Poz. 44 przedmiaru: Proszę o sprecyzowanie, czy we wskazanej pozycji należy wycenić wyłącznie złączki z gwintem i tarczki ochronne (tak jak wskazuje opis pozycji), czy też omawiana pozycja powinna zawierać dodatkowo kształtki PP śr. 20 mm, które definiuje podstawa pozycji.

Odp. Zgodnie z przedmiarem i opisem pozycji.

- Poz. 45 przedmiaru: Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić zawory termostatyczne i zawory powrotne w ilości 32 szt. każdy, czy też 16 szt. zaworów termostatycznych i 16 szt. zaworów powrotnych, czyli 32 szt. łącznie.

Odp. Zgodnie z przedmiarem i logiką – 16 szt. zaworów termostatycznych i 16 zaworów powrotnych.

- Poz. 65 przedmiaru: Pozycja powinna zawierać rurę kanalizacyjną śr. 50 mm - proszę o korektę przedmiaru.

Odp. Rura kanalizacyjna fi 50 mm.

- Poz. 77 przedmiaru: Proszę o podanie wymiarów zlewozmywaka. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić również szafkę pod zlewozmywak - jeśli tak, proszę o podanie wymiarów szafki i materiału z jakiego powinna być wykonana.

Odp. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z typową szafką – zgodnie z przedmiarem.

- Poz. 99 i 100 przedmiaru: Proszę o wyjaśnienie, czy w omawianych pozycjach poza dwuzłączkami powinny znajdować się złączki nakrętne, które definiuje podstawa pozycji.

Odp. Zgodnie z przedmiarem i podstawą wyceny.

- W związku z licznymi pytaniami zwracam się z prośbą rozważenia możliwości przesunięcia terminu składania ofert, celem umożliwienia oferentom przygotowania rzetelnej i precyzyjnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający informuje że termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium nie ulega przesunięciu.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego