..................................... dnia ..................................

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum*: ..................................................................................................................

NIP	 .................................		Tel…........................................................................

REGON ...................................		Fax. ….......................................................................

adres e-mail …......................................................…

FORMULARZ CENOWY

| Liczba | Opis przedmiotu zamówienia | Producent Model Zaoferowanego produktu | Cena brutto za oferowany agregat | Podatek VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Jeden agregat prądotwórczy dla KPP w Będzinie: wykonanie w wersji obudowanej, wyciszonej, do montażu na zewnątrz odpornej na działanie czynników atmosferycznych, moc ciągła 130 kVA, napięcie znamionowe 400/230 V, podgrzewanie bloku silnika, ładowarka akumulatora podczas postoju, automatyka samostartu, możliwość współpracy z układem SZR zamontowanym w budynku, pojemność zbiornika paliwa na min. 8 godzin pracy z pełnym obciążeniem, adapter SNMP do zdalnego monitoringu przez LAN/Ethernet. Agregat należy dostarczyć do siedziby KPP w Będzinie i posadowić na istniejącym fundamencie zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. | Producent ……………………………………………………. Model ………………………….. ………………………….. |  |  |
| 2. | Jeden agregat prądotwórczy dla KMP w Rudzie Śląskiej: wykonanie w wersji otwartej, moc ciągła 60 kVA, napięcie znamionowe 400/230 V, podgrzewanie bloku silnika, ładowarka akumulatora podczas postoju, automatyka samostartu, możliwość współpracy z układem SZR zamontowanym w budynku, pojemność zbiornika paliwa na min. 8 godzin pracy z pełnym obciążeniem, adapter SNMP do zdalnego monitoringu przez LAN/Ethernet. Agregat należy dostarczyć do siedziby KMP w Rudzie Śląskiej – garaż na poziomie gruntu zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. | Producent ……………………………………………………. Model ………………………….. ………………………….. |  |  |
| 3. | Jedne agregat prądotwórczy dla KMP w Bytomiu: wykonanie w wersji otwartej, moc ciągła 130 kVA, napięcie znamionowe 400/230 V, podgrzewanie bloku silnika, ładowarka akumulatora podczas postoju, automatyka samostartu, możliwość współpracy z układem SZR zamontowanym w budynku, pojemność zbiornika paliwa na min. 8 godzin pracy z pełnym obciążeniem, adapter SNMP do zdalnego monitoringu przez LAN/Ethernet. Agregat należy dostarczyć do siedziby KMP w Bytomiu – garaż na poziomie gruntu zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. | Producent ……………………………………………………. Model ………………………….. ………………………….. |  |  |
| 4. | SUMA ( kolumny 4 ) |  | xxxxxxx |

Cena za realizację zamówienia ( suma kolumny 4 ) wynosi ..................…………............... złotych brutto; (słownie ...........................................................................……………………........................); w tym podatek VAT ...... %

Brak wskazania w formularzu cenowy producenta i/lub modelu zaoferowanego asortymentu będzie skutkowało odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. tj. treść oferty nie odpowiada z treścią SIWZ .