SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy i montażu metalowych regałów przesuwnych z podziałem na trzy zadania:

Zadanie nr 1: Metalowe regały przesuwne- klasery archiwalne dla KMP Zawiercie

Zadanie nr 2:  Metalowe regały przesuwne- klasery archiwalne dla:  a/centralnego archiwum KMP Gliwice z siedzibą w KP Pyskowice- 2 pomieszczenia

b/ KP Pyskowice- 1 pomieszczenie

Zadanie nr 3: Metalowe regały przesuwne- klasery archiwalne dla KMP Rybnik.

I. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Oferowane przez Wykonawcę regały przesuwne i podłogi jezdne muszą w szczególności:

- posiadać instrukcję użytkowania,

- posiadać świadectwo higieniczności PZH,

- posiadać atest/y klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oferowanych regałów,

- certyfikat-sprawozdanie z badań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania,

- powinny być zgodne z polskimi normami, obowiązującymi w przedmiotowym zakresie                              i zgodnie normą PN-88/M78321 powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane pozwalające na pełną identyfikację producenta

1. Konstrukcja i technologia wykonania szyn:

Szyny wykonane ze stali walcowanej ( ceownik o wymiarach zewnętrznych min.76 x 20mm   z blachy o grubości min. 2,5mm, do którego jest przyspawany pręt kwadratowy min.16 x 16). Szyna posiada jedną krawędź  zagiętą ku dołowi – o to zagięcie haczy w przypadku  przechyłu regału antywyważnik zabezpieczający.  Powierzchnia szyny jest zabezpieczona  antykorozyjnie poprzez fosforanowanie oraz malowanie lub poprzez ocynkowanie. Szyny stalowe montowane są na posadzce nawierzchniowo z najazdami obustronnymi wykonanymi z blachy stalowej. Najazdy umożliwiają przejazd wózka ręcznego pomiędzy regałami. Przytwierdzenie szyn do posadzki odbywa się poprzez kołki rozporowe. Konstrukcja szyn             i technologia ich ułożenia gwarantuje całkowite poziome ich położenie.

2. Konstrukcja i technologia wykonania podstawy jezdnej:

Podstawę regałów jezdnych stanowi rama jezdna o sztywności odpowiedniej do obciążenia oraz wyposażona w żeliwne koła jezdne - szerokości min. 30mm. Średnica toczna kół jezdnych nie mniejsza niż 105 mm – w celu zmniejszenia oporów tocznych. Koła prowadzące posiadają obustronne obrzeża w celu zapewnienia równego przesuwania regałów oraz w celu zabezpieczenia kół przed spadnięciem z szyn. Wszystkie koła posiadają z osobna po dwa łożyska toczne kulkowe z obustronnym uszczelnieniem. Podstawa posiada zabezpieczenie przed przechyłem regału  tzw. antywyważniki - w postaci haka przesuwającego się w szynie oraz  posiadają amortyzujące i zabezpieczające odboje gumowe.

3. Konstrukcja i technologia wykonania napędu:

Koła jezdne napędzane są za pomocą ergonomicznego trójramiennego pokrętła                       z dwustopniową przekładnią łańcuchową. Przekazanie napędu odbywa się poprzez oś stalową biegnącą od pierwszych do ostatnich kół. Wszystkie elementy ruchome układu napędowo-jezdnego są wykonane ze stali oraz osadzone są na uszczelnionych łożyskach tocznych. Trójramienne pokrętło posiada obrotowe uchwyty oraz blokadę – przycisk unieruchamiający regał.

4. Konstrukcja i technologia wykonania ścian nośnych i panelu osłonowego:

Wszystkie ściany nośne regałów wykonane są z blachy stalowej pełnej z perforacją – otworami na haki (zawieszki) służące do zawieszenia półek na wybranej wysokości                       z regulacją zawieszenia co 15-25 mm. Ściany są usztywnione stężeniami krzyżowymi montowanymi w regałach dwustronnych po środku - pomiędzy rzędami półek a w regałach jednostronnych z tyłu półek. Opcjonalnie stężenia mogą być zastąpione blachami pełnymi. Ozdobny panel przedni osłaniający mechanizm napędowy wykonany jest z pełnej blachy                      i posiada metalową kieszeń na kartonik z opisem oraz posiada na bocznej krawędzi gumową uszczelkę na całej wysokości regałów.

5. Konstrukcja i technologia wykonania półek:

Półki wykonane są z blachy stalowej o grubości min. 0,8mm. Odpowiednią sztywność półek zapewnia dwukrotne gięcie dłuższej krawędzi na wysokość min. 30mm.

Półki wiszą na czterech hakach (zawieszkach) łatwych do zamontowania i zdemontowania.

W celu łatwego ustalenia odpowiedniego odstępu między półkami wykonane jest oznaczenie w postaci otworu ( znacznika ), na wszystkich ścianach podtrzymujących półki.

6. Elementy zabezpieczające osoby obsługujące oraz konstrukcję regałów:

- gumowe odboje na ramie jezdnej,

- blokada napędu w korbie napędowej,

- antywyważnik haczący o krawędź szyny,

- uszczelka gumowa na panelu przednim,

- zabezpieczenie półek przed wysunięciem do przodu ( poprzez zastosowanie obrzeży ścian            o odpowiedniej szerokości) ,

- zabezpieczenie przed zsunięciem się kółek z szyn poprzez obustronne obrzeże kół, najazdy obustronne na szynach.

7. Szkolenie pracowników:

W dniu zamontowania regałów oraz odebraniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 2 pracowników obsługujących regały, wskazanych przez użytkownika co znajdzie potwierdzenie na protokole odbioru jakościowo-ilościowego stanowiącego załącznik do umowy.