SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dotyczące telefonu komórkowego Telefon A:

184  sztuk telefonów o równoważnych lub lepszych parametrach niż

| Dane techniczne | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Model / Marka telefonu* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekran | Ekran o przekątnej od 4.5” do 5”, minimalnej rozdzielczości 800x480 pikseli |  |  |
| Obsługa: | Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej z rozpoznawaniem wielu punktów dotyku jednocześnie (multitouch) |  |  |
| Procesor: | Procesor minimum czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 1.2 Ghz |  |  |
| Pamięć RAM: | minimum 1,5 GB |  |  |
| Pamięć masowa: | Wbudowana pamięć minimum 8 GB |  |  |
| Porty/złącza: | złącze słuchawkowe Mini Jack, złącze kart microSD, złącze Micro USB, |  |  |
| Kamera: | Wbudowana tylna i przednia. Przednia minimum 2 Mpix, tylna minimum 5 Mpix z możliwością nagrywania filmów i robieniem zdjęć, wbudowana lampa błyskowa, |  |  |
| Łączność: | LTE, WCDMA 900/2100 MHz + GSM, wbudowana karta Wi-fi, Wbudowany GPS + GLONASS, bluetooth v4.0, NFC |  |  |
| Bateria: | wyjmowana o pojemności minimum 2200 mAh |  |  |
| System operacyjny: | Android w wersji minimum 4.4 spełniający następujące wymagania: system operacyjny dedykowany do pracy w telefonach typu smartfon z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim. Urządzenie musi posiadać licencję na aplikacje Google Play, wykaz urządzeń posiadających licencję znajduję się pod adresem: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6154891?hl=pl&rd=1#K |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Certyfikat odporności IP67. Ładowarka, przewód USB |  |  |
| Wymagania dodatkowe. | aparaty komórkowe bez blokady SIMLOCK |  |  |

* UWAGA!!!! Wykonawca może zaoferować tylko jeden rodzaj (model) telefonu.

Wymagania dotyczące telefonu komórkowego Telefon B:

307  sztuk telefonów o równoważnych lub lepszych parametrach niż

| Dane techniczne | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Model / Marka telefonu* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekran | Ekran o przekątnej od 2,4”, minimalnej rozdzielczości 240x320 pikseli |  |  |
| Obsługa | Klawiatura fizyczna |  |  |
| Porty/złącza: | złącze słuchawkowe Mini Jack, złącze kart microSD, złącze Micro USB, |  |  |
| Kamera: | Wbudowana tylna. Tylna minimum 3 Mpix |  |  |
| Łączność: | WCDMA 900/2100 MHz + GSM |  |  |
| Bateria: | wyjmowana o pojemności minimum 1500 mAh |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Certyfikat odporności IP67. Latarka/flash. Ładowarka |  |  |
| Wymagania dodatkowe. | aparaty komórkowe bez blokady SIMLOCK |  |  |

* UWAGA!!!! Wykonawca może zaoferować tylko jeden rodzaj (model) telefonu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

a) wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną producenta dostarczonych aparatów telefonicznych w okresie minimum 24 miesięcy od dnia ich dostawy i 6 miesięcy dla baterii od dnia ich dostawy. Bieg okresu rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego.

b) Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowaniu.

c) Do każdego dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne Sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.

d) Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego wolnego od wad sprzętu

e) odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie z siedziby Zamawiającego Wydział Teleinformatyki KWP, Katowice ul. Lompy 19 w godzinach 8:00  -  14:00.

f) Maksymalny czas naprawy urządzenia - 14 dni kalendarzowe od dnia przekazania do naprawy.

g) Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 godzin uwzględniając dni robocze.

h) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów