Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla: Zadania nr 3 - KPP Wodzisław Śląski - meble metalowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto (kolumna 4 x kolumna 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. REGAŁY METALOWE |
| 1 | REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY uniwersalny z atestem PZH oraz Atestem higieniczny HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie WYMIARY: zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm, wys.2400 -2500 mm, OPIS: 4 kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki kolor: popiel malowany proszkowy | szt | 90 |  |  |
| II. SZAFY METALOWE N-SKRYTKOWE |
| 2 | SZAFA METALOWA 8- SKRYTKOWA DEPOZYTOWA: - MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel - WYMIARY: wysokość min.1800 mm, szerokość min.1200 mm, głębokość 490-500 mm - OPIS: Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. | szt | 1 |  |  |
| 3 | SZAFA METALOWA 6- SKRYTKOWA DEPOZYTOWA: - MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel - WYMIARY: szer. 800 do 900 mm x gł. min. 490 mm x wys. 1800-1950 mm - OPIS: Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. | szt | 1 |  |  |
| 4 | SZAFA METALOWA 12-SKRYTKOWA DEPOZYTOWA WYMIARY: wym. wys. min. 1850 mm, szer. min. od 600mm gł. od 450-500mm MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor popiel OPIS: Szafka z szęścioma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi każdy samodzielnie, z ryglowaniem w jednym punkcie. | szt | 2 |  |  |
| III. SZAFY METALOWE AKTOWE |
| 5 | SZAFA METALOWA AKTOWA - MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolorpopiel - WYMIARY: wysokość 1950 mm-1990mm, szerokość 1000 mm-1100mm, głębokość 430mm-450 mm - OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach ( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 60 kg | szt | 2 |  |  |
| 6 | SZAFA METALOWA AKTOWA Z 1 SKARBCEM OPIS: wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. Od 600-700mm, gł. od 430-450mm, dwudrzwiowa, zamykana atestowanym zamkiem kluczowym z dwoma kluczami: na całej szerokości szafy skarbczyk dwukomorowy, dwoje drzwi zamykane odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem trzy przesuwne półki z możliwością regulacji ich wysokości: wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo kolor: popielmalowany proszkowo | szt | 10 |  |  |
| 7 | SZAFA METALOWA AKTOWA Z 2 SKARBCAMI wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. od 600-700mm, gł. od 430-450mm, OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Malowanej farbami proszkowymi w kolorze popiel , drzwi dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi), wyposażona w 2 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), z zamontowanymi na stałe 2 schowkami dwukomorowymi zamykanymi zamkiem cylindrycznym, max. obciążenie półki – 60 kg. | szt | 1 |  |  |
| IV. SZAFY METALOWE BHP |
| 8 | SZAFA UBRANIOWA BHP - MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, wieniec dolny i drzwi z blachy gr. 0,5 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy gr. 0,5 mm., malowana proszkowo na kolor popiel - WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min.600 mm, gł. min. 500 mm, - OPIS: dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy | szt | 78 |  |  |
| V. SZAFY METALOWE KLASY B |
| 9 | SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 2 SKARBCEM - MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości min. 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolorpopiel - WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość 800mm- 1000 mm; głębokość 430mm-500 mm - OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli niejawności „tajne” spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006 lub nowszej . Szafa wyposażona w 2 skarbczyki dwukomorowe na całej szerokości szafy indywidualnie zamykane na zamek w kl. A wg EN 1300i w 2 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg, posiadająca zawiasy wewnętrzneumieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A wg EN1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewiercaniem. W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia, z kotwami, uchwyty do plombowania. | szt | 9 |  |  |
| 10 | SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 3 SKARBCAMI - MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolorpopiel - WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość – 800mm- 1000 mm; głębokość – 430mm- 500 mm - OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli niejawności „tajne”, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006 lub nowszej. Szafa wyposażona w 3 skarbczyki podzielone na 2 części ( 2 pary drzwi)każde zamykane odrębnie zamkiem kl. A wg EN-1300 oraz przedzielone przegrodą w połowie szerokości- spełniające funkcję dwóch niezależnych skrytek. Pod skarbczykami znajduje się 1 półka wewnętrzną wykonaną z blachy o grubości 0,8 mm, o max. obciążeniu 50 kg, posiadająca zawiasy wewnętrzne. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A wg EN1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewiercaniem. W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia, z kotwami, uchwyty do plombowania. | szt | 2 |  |  |
| VI. SZAFY METALOWE KLASY C |
| 11 | SZAFA METALOWA KL. C Z 2 SKARBCAMI - MATERIAŁ: blacha stalowa, korpus z blachy stalowej o grubości min. 3mm zapewniający skuteczną ochronę antywłamaniową - WYMIARY: wysokość –1800mm-1850 mm; szerokość –800 mm-900mm głębokość –480mm-500 mm - OPIS: Szafy służą do przechowywania akt niejawnych oznaczonych jako „ściśle tajne”. Korpus wykonany z blachy stalowej o gr. min. 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczenie prze korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o gr.min 1,5 mm. Drzwi z blachy stalowej o gr. 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą o gr. min. 1,5 mm. Drzwi szafy klasy S2 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy min. 20 mm oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa wyposażona jest w zamek mechaniczny szyfrowy klasy B, zgodny z rozmporządzeniem RM z dn. 29.05.2012 r., co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, antymanipulacyjny, posiadający 1 mln teoretycznych kombinacji. Zamek zabezpieczony jest przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przwiercaniem i przeswietleniem ( atakiem radiologicznym). Zmiana kombinacji w zamku jest blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. W wyposażeniu dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.Zawiasy wewnętrzne. Szafa wyposażona w 2 skarbczyki na całej szerokości szafy, podzielone na 2 części ( 2 pary drzwi)każde zamykane odrębnie zamkiem kl. A wg EN-1300 oraz przedzielone przegrodą w połowie szerokości- spełniajace funkcję dwóch niezależnych skrytek.Pod skarbczykami znajdują się dwie półki z możliwością regulacji ich wysokości, wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm i obciążeniu min. 50 kg. W standardowym wyposażeniu: otwory do kotwienia wraz z kompletem kotew , uchwyty do plombowania, półki, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, kluczyk do przeszyfrowania. Szafa musi spełniać co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S2, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. kolor: popiel | szt | 1 |  |  |
| VII. KASETKI METALOWE |
| 12 | KASETKA METALOWA kasetka metalowa z pojedynczym dnem, z zamkiem w górnej pokrywie; wykonana z blachy o grubości 0,8mm d0 1,5 mm; waga od 0,7-1,4 kg | szt | 1 |  |  |
| VIII. SZAFA METALOWA MAŁA |
| 13 | SZAFA METALOWA (SEJF) TYP S1 NA BROŃ MAŁA - MATERIAŁ: korpus sejfu wykonany z wysokiej jakości blachy o gr. min. 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie, malowana lakierem proszkowym na kolor beż lub popiel, - WYMIARY: wysokość – min. 620 mm; szerokość – 500 mm; głębokość – 370 mm. - OPIS: Szafa do przechowywania broni i amunicji i dokumentów, wzmocniona płyta drzwi o gr. 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, rygle o średnicy około 20 mm. Sejf ma posiadać wewnętrzną i zewnętrzna blokadę drzwi uniemożliwiającą otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych, w obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także system progów przeciwogniowych. Szafa ma posiadać certyfikat do przechowywania broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP-KT/101/IMP/2004 (6). Wyposażenie standardowe: dwa otwory do kotwienia, komplet kotew rozporowych, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami, wewnętrzna skrytka indywidualna na całej długości szafy zamykana na klucz patentowy, wyściełana aksamitem lub innym materiałem zapobiegającym porysowanie broni. | szt | 1 |  |  |
| RAZEM (suma wszystkich pozycji od 1 do 13w kolumnie 6): |  |

……………………......................................................................

(pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)