| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (3 x 4)* | Nazwa producenta * | Model * | Strona internetowa na której można zweryfikować zaoferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | MEBLE METALOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZAFA METALOWA AKTOWA z 1 SKARBCEM S1 TYP 2 WYMIARY: wys. 1850-1900mm, szer. 1000-1100mm, gł. 450-500 mm Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą poufne wg normy PN-EN 1444450:2006) oraz typ 2 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.), na całej szerokości szafy skarbczyk dwukomorowy, dwoje drzwi zamykane odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem trzy przesuwne półki z możliwością regulacji ich wysokości, wykonane z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane¦), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy), MATERIAŁ: Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1 mm, pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. Malowana proszkowo. kolor popiel | 39 |  |  |  |  |  |
| 2 | SZAFA METALOWA Z 2 SKARBCAMI S1 TYP 2 WYMIARY: wys. 1850-1900mm, szer. 1000-1100mm, gł. 450-500 mm Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą poufne wg normy PN-EN 1444450:2006) oraz typ 2 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.), na całej szerokości szafy 2 skarbczyki podzielone na 2 części, zamykane odrębnie zamkami patentowymi, pod skarbczykiem 2 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości (regulacja skokowa), wykonane z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane¦), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy), MATERIAŁ: Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1 mm, pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. Malowana proszkowo. Kolor: popiel | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | SZAFA METALOWA AKTOWA Wymiary: wysokość 1950 mm-1990mm, szerokość 1000 mm-1100mm, głębokość 430mm-450 mm Opis: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 60 kg MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej. Malowana proszkowo. Kolor popiel | 46 |  |  |  |  |  |
| 4 | SZAFA METALOWA AKTOWA Wymiary: wysokość 1950 mm-1990mm, szerokość 1000 mm-1100mm, głębokość 430mm-450 mm Opis: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 60 kg MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej. Malowana proszkowo. Kolor popiel | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | SZAFA METALOWA AKTOWA S1 TYP 2 WYMIARY: wys. 1850-1900mm, szer. 1000-1100mm, gł. 450-500 mm Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą poufne wg normy PN-EN 1444450:2006) oraz typ 2 (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.), wyposażona w 4 półki przestawne co 25mm (regulacja skokowa), wykonane z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane¦), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy), MATERIAŁ: Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1 mm, pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. Malowana proszkowo. Kolor: popiel | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | SZAFA METALOWA KL. S2 Typ 3 WYMIARY: wys. 1500-1550mm, szer. 600-700mm, gł. 440-450mm Szafa kl.S2 do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą ściśle tajne zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, oraz typ 3 – (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.). wyposażona w 3 półki przestawne (regulacja skokowa), wykonane z blachy o gr. 0,8 mm i max obciążeniem do 50 kg, zawiasy wewnątrz korpusu (schowane¦),uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w trzech krawędziach ryglowych (góra i dół drzwi oraz stały rygiel przyzawiasowy). Układ ryglowany uruchamiany okrągłą klamką i blokowany zamkiem mechanicznym co najmniej typ 3- posiadająca certyfikat wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 r. MATERIAŁ: Szafa metalowa dwupłaszczowa, korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej gr. 3mm, korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm. Malowana proszkowo kolor: popiel | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | SZAFA METALOWA 15 - SKRYTKOWA Wymiary: szer. 1200 mm głęb. 500 mm, wys. 1940 mm Opis: Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Szafka na nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm Szafka posiada 5 skrytek w pionie, w 3 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. Malowana proszkowo na kolor popiel | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafa metalowa kartoteczna - 4 szuflady Wymiary: wys. 1250-1290 mm, szer. 410-420 mm, gł. 630-640 mm, Opis: Szafka kartotekowa 4-szufladowa na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x328 mm. Wygodny dostęp do dokumentów. Szfka zamykana na centralny zamek cylindryczny z kluczykiem patentowym, blokada wysuwu więcej niż 1 szuflady jednocześnie, szuflady o pełnym wysuwie, na każdej szufladzie znajduje się tłoczony wizytownik umożliwiający wygodne opisywanie zawartości szuflad. Szafa posiada stopki regulowane umożliwiające wypoziomowanie szafy. Malowana proszkowo. Kolor: popiel | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | SZAFA METALOWA AKTOWA Z 3 SKARBCAMI wym. wys. 1950mm-1990mm, szer. od 600-700mm, gł. od 400-450mm, OPIS: dwudrzwiowa, do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 1 półkę przestawną, z zamontowanymi na stałe 3 schowkami jednokomorowymi, zamykanymi zamkiem cylindrycznym, drzwi jednoskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w dwóch punktach (góra i dół drzwi), max. obciążenie półki 60 kg. MATERIAŁ: wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Malowanej farbami proszkowymi w kolorze popiel, | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY Wymiary: zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm, wys.2400 -2500 mm Opis: Regał metalowy uniwersalny z atestem PZH oraz atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie. Cztery kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki kolor: popiel | 71 |  |  |  |  |  |
| 11 | SZAFA UBRANIOWA METALOWA BHP WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min. 800 mm, gł. min. 500 mm, OPIS: dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika. Szafa wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, wieniec dolny i drzwi z blachy gr. 0,5 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy gr. 0,5 mm., malowana proszkowo. Kolor popiel | 171 |  |  |  |  |  |
| 12 | STÓŁ METALOWY DO OGLĘDZIN Stół centralny z półką o wymiarach 700*1800 Cechy produktu: -wykonany ze stali nierdzewnej - wnętrze blatów wypełnione płytą laminowaną wodoodporną - uchwytu w formie przetłoczeń w celu łatwego czyszczenia i komfortowego otwierania - konstrukcja spawana - zapewnia stabilność - stopki regulowane | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | WIESZAK STOJĄCY (UBRANIOWY) Opis: wykonany z metalowej rury malowanej proszkowo, 8 ramion rozmieszczonych na rożnych wysokościach, dł. ramion max 200mm, min dł. ramion n80mm, na wysokości 1/3 od dołu uchwyt do umieszczenia parasoli, u dołu pojemnik na spływającą wodę, stabilna podstawa z 4 nogami kolor – czarny | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | SUMA |  |  |