ZP-2380-486-122/4427/2017						Katowice, dnia 08.11.2017r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

## „Remont pomieszczeń linii diagnostycznej KWP Katowice ul. Lompy 19”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1 W załączonym przedmiarze poz. 2 d.1 wskazano jako kalk. Własną - „demontaż urządzeń diagnostycznych oraz warsztatowych” - pyt. - czy demontowane urządzenia są przeznaczone do likwidacji czy do odzysku, jeśli do odzysku to czy jest przewidziane ich miejsce składowania/ czy wykonawca ma obowiązek ich zabezpieczenia i ponownego montażu, oraz jakie i w jakiej liczbie są to urządzenia ?.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający planuje wyłącznie demontaż urządzeń diagnostycznych, na które zostanie wskazane miejsce ich składowania.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający jest w posiadaniu zestawienia stolarki przewidzianej do zamontowania (poz. 50 i 51d.3 załączonego przedmiaru)

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki przewidzianej do zamontowania. W poz. 50 d.3. okna aluminiowe stanowią witryny o wymiarach 2,20mx2,15mx5szt czyli 23,65 m2, w kolorze szarym  które należy skorygować w do wyceny. Natomiast poz. 51 d.3 stanowi stolarkę drzwiową, która zgodnie z przedmiarem robót jest o wymiarach 0,90mx2,0m dla której należy przyjąć 6 szt. czyli 10,80 m2

Pytanie nr 3 poz. 60 d.3 „montaż odwodnienia liniowego” - jaki typ?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Jako odwodnienie liniowe Zamawiający proponuje odwodnienie liniowe np. typu EKODREN lub równoważne.

Pytanie nr 4  poz. 61 d.3 - „montaż obramowania i nakrycia kanału diagnostycznego” - wymiary kanału + materiał z jakiego ma być wykonane nakrycie ?

Odpowiedź na pytanie nr 4 Kanał diagnostyczny jest o wymiarach otworu 0,7mx7,0m, natomiast nakrycie winno być wykonane z kraty np. typu „WEMA” osadzone na kątownikach stalowych zamontowanych do krawędzi otworu kanału diagnostycznego.

Pytanie nr 5  poz. 140 d.6 - „Wykonanie fundamentów żelbetowych pod urządzenie diagnostyczne” - jaki wymiar i ile fundamentów ?

Odpowiedź na pytanie nr 5 Fundamenty żelbetowe pod urządzenia diagnostyczne mają być o wymiarach 0,50x0,50m o głębokości 0,80m w ilości 20szt., zbrojone siatką fi 12mm o oczkach 10x10cm górą i dołem.

Pytanie nr 6  poz. 144 d.6 - „zadaszenie stanowiska diagnostycznego na zewnątrz” - jaki wymiar, materiał ? - jeśli Zamawiający posiada dokumentację projektową prosimy również o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 6 : Zamawiający rezygnuje z zakresu robót związanego                                   z wykonaniem zadaszenia stanowiska diagnostycznego na zewnątrz. W związku z czym pozycję należy wycenić na wartość zero.

Pytanie nr 7 Zestawienie oraz opis stolarki okiennej

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie powyżej.

Pytanie nr 2 Zestawienie oraz opis stolarki drzwiowej

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pytanie nr 3 Szczegółowy opis wraz z rysunkiem technicznym dot. zadaszenia stanowiska diagnostycznego

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie powyżej.

Pytanie nr 4  Opis techniczny opraw oświetleniowych

Odpowiedź na pytanie nr 4 Oprawy oświetleniowe mają zostać tak dobrane aby spełniły aktualne przepisy i normy branżowe.

Pytanie nr 5  Opis tablicy obwodów dedykowanych

Odpowiedź na pytanie nr 5 Zamawiający informuje, że opis tablicy dla obwodów dedykowanych zawiera się w pozycji 101 d.5.2 przedmiaru robót i stanowi : tablicę obwodów dedykowanych 1szt; P312 B16 – A – 6szt.; S301 B16 – 2szt.; R303 – 1szt.; R301 – 1szt.

Uwaga! Zamawiający przewiduje wymianę istniejących rozdzielni z zachowaniem istniejących obwodów z uwzględnieniem 30% rezerwy. Istniejącą rozdzielnie siłową i oświetleniową należy scalić w jedną rozdzielnie główną, do którego dołącza fotografię z wizji lokalnej z dnia 08.11.2017r.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego