Katowice, dnia 2007-04-04

Nr sprawy ZP- 2310-39/07

# OGŁOSZENIE

#### KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP przy współpracy

z Wydziałem Transportu

### OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### PROWADZONEGO  W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO  NA

“Zakup samochodowej 	portalowej myjni automatycznej z przeznaczeniem dla pojazdów osobowych 
oraz dostawczych eksploatowanych przez KWP w Katowicach i jednostki terenowe”

1.	Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.policja.katowice.pl

2.		Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 		częściowych:

CPV – 29242473-3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie samochodowej portalowej myjni automatycznej   z przeznaczeniem dla pojazdów osobowych oraz dostawczych eksploatowanych przez KWP Katowice i jednostki terenowe. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

Wymagania techniczne.

1.	Myjnia przystosowana do mycia samochodów osobowych i dostawczych, w tym pojazdów wyposażonych w 	sygnały świetlne i dźwiękowe zamontowane na dachu, o wymiarach:

- Wysokość pojazdu min. 2,85  m

- Szerokość pojazdu min. 2.10 m

2.	Wydajność myjni – około16 pojazdów na godzinę

3.	Urządzenie powinno realizować następujące funkcje mycia:

- Mycie kół obrotowymi szczotkami polietylenowymi,

- Mycie wstępne pianą aktywną

- Mycie wstępne ciśnieniowe boków nadwozia oraz dachu ze śledzeniem kształtu pojazdu

- Mycie zasadnicze szczotkami, z użyciem szamponu

- Dodatkowe mycie przedniej i tylnej części pojazdu zjeżdżającymi się szczotkami bocznymi

- Woskowanie nadwozia na zimno

- Płukanie pojazdu przy użyciu płynu wspomagającego suszenie

- Suszenie pojazdu

Ponadto program myjni powinien mieć możliwość realizowania mycia bez środków chemicznych (samo spłukanie) z możliwością suszenia.

4.	Wymagane wyposażenie myjni:

- Konstrukcja: portal o stabilnej konstrukcji ramowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco, odporny na odkształcenia, wykończony powłoką lakierniczą

- Szczotki: wykonane z włosia polietylenowego, elektronicznie sterowane szczotki ( boczne, dachowa) o ciągłym pomiarze siły nacisku. Siła nacisku musi być także regulowana. Wymagana jest zmiana kierunku obrotu szczotek. Szczotki pionowe pracujące niezależnie,   z możliwością zmiany pochylenia dla umycia pojazdów o obłych kształtach. Szczotka pozioma śledząca kształt, podnoszenie szczotki sterowane częstotliwościowo.

- Napęd: napęd jazdy portalu sterowany płynnie z bezstopniową regulacją prędkości jazdy urządzenia w zakresie od  3 do 14 m/min.

- Układ mycia kół; obustronnie obrotowe talerzowe szczotki z włosiem polietylenowym, wbudowane w konstrukcję myjni, z automatyczną regulacją siły docisku, zmianą kierunku obrotu podczas mycia, zraszane wodą.

- Układ wstępnego mycia chemicznego umożliwiający równomierne nałożenie piany aktywnej na karoserię pojazdu.

- Układ mycia ciśnieniowego śledzący profil pojazdu zapewniający mycie boków oraz góry pojazdu ciśnieniem nie mniejszym niż 70 bar.

- System dozowania detergentów i konserwantów zbudowany w oparciu o pompy dozujące środki myjące i konserwujące.

- System woskowania ochronnego umożliwiający naniesienie na umytą powierzchnię równo rozłożonego wosku konserwującego oraz środka wspomagającego suszenie.

- System suszenia: o łącznej mocy wentylatorów nie mniejszej niż 14 kW oraz obniżonym poziomie głośności ich pracy. Podnoszenie i opuszczanie dmuchawy śledzącej kształt pojazdu sterowane elektronicznie, gwarantujące ominięcia wszelkiego typu instalacje i elementy zamontowane na nadwoziu pojazdu.

- Sterowanie: elektroniczna szafa sterownicza. Odporna na rozpryskiwaną wodę i środki chemiczne używane w procesie mycia. Proces mycia i suszenia sterowany mikroprocesorowo. Szafa sterownicza wyposażona w system pamięci operacyjnej oraz liczniki cykli mycia i układ diagnostyki pracy maszyny.

- Układ „tolerowania błędu” umożliwiający dalszą pracę myjni po automatycznym zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu uszkodzonej sekcji lub elementu myjni

- Pulpit sterowniczy umożliwiający ręczne sterowanie pracą maszyny, indywidualne programowanie funkcji mycia, kontrolę działania oraz awaryjne zatrzymanie. Oprogramowanie powinno uwzględniać możliwość rozbudowy maszyny o wszystkie dostępne opcje wyposażenia dodatkowego.

- System awaryjnego zatrzymania maszyny.

- Przygotowane przyłącze oraz oprogramowanie umożliwiające przyszłościowo pracę z wykorzystaniem wody oczyszczonej wtórnego biegu.

- Układ zabezpieczający urządzenia myjni przed pracą w przypadku zaniku zasilania wodą.

- Zbiornik buforowy wody świeżej o pojemności min. 500 dm3

- Układ nośny mediów zasilających urządzenia myjni.

- Szyny jezdne portalu długości 9 m, zabezpieczone antykorozyjnie, umożliwiające bezkolizyjny spływ wody do kanału myjni.

- Pozycjonowanie pojazdu fotokomórkami

Wykonawca zobowiązywany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie. Producent urządzenia musi spełniać wymogi normy ISO 9001: 2000 lub normy równoważnej w zakresie projektowania, konstruowania i serwisowania urządzeń mycia  pojazdów.

    - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia obsługi wytypowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.		Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia przekazania pomieszczenia

4. 	Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

5. 	Opis  warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 	warunków;

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

- nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

- zrealizowali  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięć dostaw myjni samochodowych potwierdzonych dokumentami, że te dostawy zostały wykonane należycie. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu  na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

6.		Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7.	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena –  waga 100%

8. 	Miejsce i termin  składania ofert:

Oferty należy składać w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój  735 do dnia  16.04.2007 r. o godz.  9.00

9.	Termin związania z ofertą:

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni.

10. 	Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11.  Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

12.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.